СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

25.06.2012                                                                                             № _24_

«Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  Красносельское

Юрьев-Польского района Владимирской области

на 2013-2017 г.г. и на период до 2027 г.»

В целях реализации Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», обеспечения нормальной жизнедеятельности населения на территории  муниципального образования Красносельское, Совет народных депутатов муниципального образования  Красносельское,  р е ш и л :

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красносельское  Юрьев-Польского района Владимирской области  на 2013-2017 г.г. и на период до 2027г.», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района.

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию                              (обнародованию.)

Глава муниципального образования

Красносельское                                                                                    В.Н.Кузнецов

Приложение

к решению Совета народных депутатов

МО Красносельское № 24 от 25.06.2012

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ                                                 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ                               ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                       НА 2013-2017 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2027 Г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области на 2013-2017гг. и на период до 2027г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Глава администрации Муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области |
| Основные разработчики Программы | ООО «Костромская Консультационно-Информационная Компания» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 47% снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 16%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2027 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2013 года по 2017 год; второй этап – с 2018 года по 2022год; третий этап – с 2023 года по 2027 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 88,1 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 39,9 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 17,4 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 22,5 млн. руб. Водоснабжение: _20,5 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по модернизации системы водоснабжения -_16,8 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 3,7_ млн. руб. Водоотведение: _23,6 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по модернизации системы водоотведения -20,2 млн. руб.; мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 3,4 млн. руб. Утилизация ТБО: 4,1 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по рекультивации полигона захоронения (утилизации) ТБО – 2,1 млн. руб.; мероприятия по приобретению объектов системы захоронения (утилизации) ТБО – 2,0 млн. руб. |

### 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области на 2013-2017гг. и на период до 2027г.  является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области на 2013-2017гг. и на период до 2027г. является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области разрабатывается на период до 2027 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области:

1 этап – 2013 - 2017 годы;

2 этап – 2018 - 2022 годы.

3 этап -  2023 - 2027годы

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение 2018-2027гг., в том числе: |  |
| 1.1 | Модернизация тепловых сетей | 17,4 |
| 1.2 | Строительство газовых БМК-1 | 22,5 |
|  | Всего: | 39,9 |
| 1 | Водоснабжение 2013-2027гг., в том числе: |  |
| 1.1 | Модернизация сетей водоснабжения | 16,8 |
| 1.2 | Строительство (монтаж) установок по обезжелезиванию питьевой воды | 2,3 |
| 1.3 | Прокладка сетей водоснабжения | 1,4 |
|  | Всего: | 20,5 |
|  | Водоотведение 2013-2027гг., в том числе: |  |
| 1 | Модернизация канализационных сетей | 20,2 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: |  |
| 2 | Строительство локальных очистных сооружений | 3,4 |
| 3 | Прокладка канализационных сетей |  |
|  | Всего: | 23,6 |
|  | Утилизация ТБО 2013-2027гг., в том числе: |  |
| 1 | Приобретение электронных весов, бытового вагончика и спецтехники на полигон ТБО | 2,0 |
| 2 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО | 2,1 |
|  | Всего: | 4,1 |
|  | ВСЕГО: | 88,1 |

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 94978 га

Численность населения (2010 г.) - 9038 чел.

Темп роста численности (2027/2010 г.г.) – (99,29%)

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2011 г.) – 221,73 тыс. кв. м

Число источников (2010 г.):

теплоснабжения - 7

водоснабжения – 24 (водозабор из поверхностного источника, из подземных       источников – артскважины – 23)

полигон бытовых отходов - 1

Протяженность сетей (2010 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 7,775 км

водопроводных – 62,028 км

канализационных – 12,425 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 65%

водопроводных - 60%

канализационных - 55%

Отпущено энергии (2010 г.):

тепловой (полезный отпуск) – 7892,77 Гкал

отпущено воды – 271,5 тыс. куб. м

принято сточных вод – 124,1тыс. куб. м

#### 2.1. Территория

Границы МО Красносельское установлены в соответствии с Законом Владимирской области от 11.05.2005 №55-ОЗ «О наделении Юрьев-Польского район и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ». С учетом уточненных границ муниципальное образование МО Красносельское занимает 50,0% площади Юрьев-Польского района. Главной планировочной осью поселения является автомобильная дорога 1Р 74 «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский», которая пересекает территорию поселения с востока на северо-запад. Территория МО Красносельское расположено в центральной части Юрьев-Польского  муниципального района.

На северо-востоке граница МО Красносельское совпадает с границей Ивановской области; на юге-востоке с границей Небыловского сельского поселения Юрьев-Польского  муниципального района Владимирской области; на юге – с границей Собинского муниципального района Владимирской области; юго-западе – с округом  Кольчугино,  Александровским округом, на западе с Ярославской областью, на северо-западе Симским муниципальным образованием Юрьев-Польского муниципального района Владимирской области. Внутри Красносельского МО находится МО город Юрьев-Польский.

Транспортные связи центра сельского поселения – с. Красное и большинства СНП на территории поселения с центром района – г. Юрьев-Польский осуществляется по автомобильной дороге регионального (межмуниципального) значения 1Р 74 «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский», которая выходит на федеральные автомагистрали: М7.Е22 «Волга», проходящую через областной центр – г. Владимир, и М8 «Москва – Холмогоры» в районе г. Переславль-Залесский.

Железная дорога сообщением Москва – Александров – Иваново (протяженность в границах поселения – 34,4 км) проходит по центральной части МО Красносельское и имеет одну железнодорожную станцию «Старково» (в пределах сельского поселения).

Ближайший речной порт находятся в г. Москве; аэропорты в г. Москве и г. Владимире.

Основные водные объекты на территории СП Красносельское: реки Нерль,  Колокша, Кисть, Сега, Вошенка, Липня, Кучка, Вижегша, Шордога, Любань, Пекша,  Жаровка, Каменка, Козица, Шаховка, Кинья, Лага, Поповка.

На территории поселения расположен 64 объекта культурного наследия, в том числе 31 памятник археологии (местного значения-25, регионального-3, федерального-3) градостроительства и архитектуры-30 (объектов федерального значения-4, регионального-3, и 23 местного), а также имеются особо охраняемые природные территории.

Расстояние от центра поселения – с. Красное до г. Юрьев-Польский (центра Юрьев-Польского района) составляет 3 км, до областного центра – города Владимира – 73 км.

#### 2.2. Климат

Климат района характеризуется по данным СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

По данным схематического районирования Юрьев-Польский район и МО Красносельское относится к климатическому подрайону II, в котором преобладает умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.

Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – января -16 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  -48 0С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32 0С.

Сильной дифференциации климатических характеристик на территории района нет. Наблюдается лишь незначительное различие в переходе тепла и увлажнении северной и южной части объекта.

Первые осенние заморозки наблюдаются в среднем с середины сентября. Устойчивый снежный покров  образуется в среднем в конце ноября и достигает в конце зимы толщины 43-80 см. Нормативная глубина сезонного промерзания песков – 1,8 м, суглинков и глины – 1,5 м.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

#### 2.3. Население

На территории  МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области расположено 81 сельский населенный пункт.

Среднегодовая численность населения муниципального образования в 2010 году составила 9038 тыс. чел.

##### Таблица 1

Численность населения МО Красносельское в 2008 – 2010  гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 9103 | 8982 | 9038 | 99,29 |

В течение 2008 - 2010 годов численность населения МО Красносельское снизилась на 1%, наблюдается как рост, так и снижение численности населения.

Естественное снижение населения в 2010- году составило - 80 чел. (табл. 2). В течение 2008 - 2010 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 0,8% от общей численности населения 2010 года. Динамика рождаемости носит отрицательный характер  и не компенсирует естественную убыль населения МО Красносельское в период с 2008 по 2010 г.г. Темп снижения  рождаемости в данный период 31%.

##### Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста 2010/2008 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 103 | 110 | 71 | 68,93 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 177 | 172 | 151 | 85,31 |
| 3. | Естественная, убыль (-) населения | чел. | -74 | -62 | -80 | 108,1 |

Ежегодное снижение численности обусловлено естественной убылью населения МО Красносельское,  т. е. превышением смертности над рождаемостью.

Также как и естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 2010 году составила 396 чел. (4,38% от общей численности населения МО Красносельское).

##### Таблица 3

Миграционное движение населения МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Среднее значение за период 2008 - 2010 г.г. | Темп роста 2010/2008, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 411 | 421 | 396 | 409 | 96,35 |
| 2. | Выбыло | чел. | 446 | 415 | 443 | 434 | 99,33 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | -35 | +6 | -47 | -25 | 134,3 |

В МО Красносельское в начале 2008 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 362 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют люди старше трудоспособного возраста, на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 226 лиц старше трудоспособного возраста,  и лишь   181 моложе трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2008 году составила 5744тыс. человек, или 63,1% от общей численности населения. В период с 2008 по 2010г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 4,1%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 1639. чел. на начало 2010 года (18% от общей численности).

К началу 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 1566 чел. (17,2% от общей численности населения МО Красносельское).

#### 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2008 года на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области действовало 205 предприятий и организаций. В течение 2008 - 2010 г.г. их количество уменьшилось на 4,39%, и на начало 2011года составило 196 предприятий.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 36,22%;

культурно- образовательные учреждения – 19,89%;

##### предприятия агропромышленного комплекса – 7,6%.

                                                                                                                                       Таблица 4

Количество предприятий и организаций, действующих

на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста, 2010/2008% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Сельское хозяйство | ед. | 15 | 15 | 15 | 100 |
| Предприятия агропромышленного комплекса | ед. | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 2. Объекты бытового обслуживания | ед. | 10 | 10 | 10 | 100 |
| - по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| - по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | ед. | 3 | 3 | 3 | 100 |
| - по ремонту и строительству жилья и других построек | ед. | 3 | 3 | 3 | 100 |
| - бань и душевых (саун) | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| - прочие услуги бытового характера | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3. Объекты розничной торговли и общественного питания | ед. | 69 | 69 | 69 | 100 |
| - магазины (без торговых центров) | ед. | 43 | 43 | 43 | 100 |
| - павильоны | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| - палатки, киоски | ед. | 10 | 10 | 10 | 100 |
| - аптеки и аптечные магазины | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| - столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед. | 10 | 10 | 10 | 100 |
| - рестораны, кафе, бары | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| - автозаправочные станции | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 4. Спортивные сооружения | ед. | 44 | 44 | 37 | 84,1 |
| - плоскостные спортивные сооружения | ед. | 30 | 30 | 26 | 86,7 |
| - спортивные залы | ед. | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 5. Учреждения социального обслуживания населения | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| - стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6. Общеобразовательные учреждения | ед. | 14 | 12 | 11 | 78,6 |
| 7. Фельдшерско-акушерские пункты | ед. | 15 | 14 | 14 | 93,3 |
| 8. Учреждения культуры и искусства | ед. | 14 | 14 | 14 | 100 |
| 9. Библиотеки | ед. | 13 | 13 | 13 | 100 |
| 10. Кинотеатры и киноустановки | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 11. Добровольные формирования населения по охране общественного порядка | ед. | 9 | 10 | 11 | 122 |
| Итого: |  | 205 | 203 | 196 | 95,61 |

В основном количество предприятий в период с 2008 по 2010 гг. незначительно уменьшилось на 4,39% в основном за счет уменьшения количества образовательных учреждений на 21,42%.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Красносельское по числу работающих в 2010 г. занимают следующие отрасли:

предприятия агропромышленного комплекса – 40,27%.

##### Таблица 5

Динамика численности работников МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста 2010/2008гг., % | Структура численности в 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 812 | 924 | 966 | 118,96 | 100 |
| 1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 438 | 397 | 389 | 88,81 | 40,27 |
| Промышленность | чел. |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |  |  |
| 2. Обрабатывающие производства | чел. | 149 | 122 | 111 | 74,50 | 11,49 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. |  |  |  |  |  |
| Строительство | чел. |  |  |  |  |  |
| 3. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | чел. |  |  |  |  |  |
| Финансовая деятельность | чел. |  |  |  |  |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. |  |  |  |  |  |
| 4. Образование | чел. |  |  |  |  |  |
| 5. Здравоохранение и предоставление социальных услуг (численность среднего персонального персонала) | чел. | 14 | 14 | 15 | 107,14 | 1,55 |
| 6.Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. |  |  |  |  |  |
| 7. Гостиницы и рестораны | чел. | 6 | 5 | 7 | 116,66 | 0,72 |
| 8. Государственное управление и обеспечение военной обязанности, социальное страхование | чел. |  |  |  |  |  |
| 9. Работники учреждений культурно-досугового типа | чел. | 52 | 50 | 49 | 94,23 | 5,07 |
| 10. Работники библиотек | чел. | 12 | 13 | 13 | 108,33 | 1,36 |
| 11. Участники добровольных формирований населения по охране общественного порядка | чел. | 141 | 74 | 101 | 71,63 | 10,46 |

За период 2008 - 2010 годов произошло изменение численности работающих в сторону уменьшения в следующих отраслях:

сельское хозяйство на 49 чел. (11,19%);

обрабатывающие проиводства на 38 чел. (25,50%)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области за период с января по декабрь 2010 года составила 11665,4 руб., в 2009г составляла – 10208,3 руб., в 2008г составляла – 9591,4 руб.    Темп роста (2010/2008 г.г.) – 121,6%.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика улучшения качества оказываемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки в МО Красносельское.

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области в 2011 году составила 342,5 тыс.. руб. Темп роста (2011/2009 г.г.) – 311,36%.

Весь объем инвестиционных вложений как в в 2010 году, так и в 2011 году занимает следующие отрасли:

Коммунальные услуги - 100%.

##### Таблица 6

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области в 2008 - 2011г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010г | 2011г | Темп роста 2011/2009г.г., % | Структура инвестиций по отраслям, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб |  | 110,0 | 342,5 | 311,36 | 100 |
| Здравоохранение, культура | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающее производства | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Производство электроэнергии | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Операции с недвижимостью | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Государственное управление | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Образование | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | тыс.руб |  | 110,0 | 342,5 | 311,36 | 100 |

Увеличение инвестиционных вложений в период с 2009 по 2011 годы имеют следующие виды экономической деятельности:

##### Предоставление коммунальных услуг – 311,36%

##### Таблица 7

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

| Показатель | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2011/2009 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % | тыс.руб | % | тыс.руб | % |  |
| Всего | - | - | 110,0 | 100 | 342,5 | 100 | 311,36 |
| бюджет муниципального образования |  |  | 55,0 | 50 | 342,5 | 100 | 642,73 |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов субъектов РФ областной бюджет |  |  | 55,0 | 50 | 0 |  | 0 |
| средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |  |  |  |

Основным источником инвестиций в 2011 году являются бюджет муниципального образования - 100%.

В течение 2009 - 2011годов в структуре источников инвестиций, произошло увеличение доли бюджета МО до 100%.

В течение рассматриваемого периода наблюдается отсутствие привлеченных средств. Инвестиционные вложения в отрасль коммунальных услуг увеличиваются на протяжении 2010 - 2011 годов.

#### В 2009 году  инвестиции вкладывались в отрасль оказания коммунальных услуг (по водоснабжению – оборудование для артскважины с. Сорогужино), согласно следующим программам:

#### - по областной целевой программе "Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы Владимирской области на 2006-2011 годы"

#### - по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе муниципального образования Красносельское на 2008-2010 годы»

#### В 2010 году инвестиции вкладывались в строительство очистных сооружений в  селе Ополье, согласно инвестиционной программы МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» по развитию и модернизации системы коммунального водоотведения муниципального образования Красносельское на 2010-2012 годы.

#### 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

##### Жилищный фонд

В течение 2008-2010гг. общая площадь жилищного фонда МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области увеличилась на 19,1 % и в 2010 году составила 221,73 тыс. кв. м, в т.ч.:

- общая площадь муниципального жилищного фонда - 26,1 тыс. кв. м (11,77% общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 195,63 тыс. кв. м (88,23% от площади всех домов жилищного фонда).

###### Таблица 8

Характеристика жилищного фонда МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области в 2008 - 2010 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста, 2010/2008гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 186,2 | 215,0 | 221,73 | 119,08 |
|  | частный |  | 154,55 | 185,83 | 195,63 | 126,58 |
|  | юридических лиц |  | 0,1 | - | - |  |
|  | государственный |  | - | - | - |  |
|  | муниципальный |  | 31,55 | 29,17 | 26,1 | 82,86 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 16,94 | 13,57 | 11,77 | 69,48 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,07 | 0 | 0,818 | 1168,57 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 0,04 | 0 | 0,37 | 925 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: (от общего количества домов, подлежащих оборудованию общедомовыми приборами учета) |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления | кол-во,% | - | 2шт 25% | 5шт. 62,5% |  |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | - | 10шт 12,7% | 13шт 16,7% |  |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области с 2008 по 2010 гг. увеличилась на 168,57% и в 2010 году составила 0,36% от общей площади жилищного фонда (0,818 тыс. кв. м).

Согласно Генеральному плану МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области предусмотрены свободные территории под новое комплексное жилищное строительство в целом по МО Красносельское 123,3 га, из них в черте населенных пунктов - 60.4 га, за чертой населенных пунктов - 63,4га. Площадки под жилищное строительство: до 2015 года – 88,87 га, до 2027- 34,9 га.

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, водоотведении.

Средняя обеспеченность населения МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области жильем в 2010году составила 19,6 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция увеличения данного показателя при том, что ввод жилых домов в период с 2008 по 2010 годы снизился на 56,38%.

###### Таблица 9

Динамика проведения ремонтных работ жилых домов в МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области в 2009 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 17260,1 | 12732,9 | 73,77 |
| фундаменты и стены | кв. м |  |  |  |
| фасад | кв. м | 812,1 | 4046,5 | 498,27 |
| кровля | кв. м | 10535 | 3983 | 37,81 |
| коридоры и места общего пользования (подвал) | кв. м |  | 191,4 | 100 |

За период 2009-2010годы в МО Красносельское в основном ремонтировались конструктивные элементы жилых домов в основном кровля  и фасад, но при этом к концу 2010года наблюдается значительное снижение  объема произведенных ремонтных работ.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

###### Таблица 10

Ввод в действие жилых домов в МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г | 2009г | 2010г | Темп роста, 2010/ 2008_, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 2008,2 | 1043 | 876 | 43,62 |
| индивидуальных | кв. м | 2008,2 | 1043 | 876 | 43,62 |
| организациями | кв. м | - | - | - | - |
| на 1 000 населения | кв. м | 220,63 | 116,11 | 96,24 | 43,62 |

Как видно из таблицы динамика строительства жилья в МО Красносельсукое на протяжении 2008-2010гг имеет устойчивую тенденцию к снижению,  и к концу  2010года, составляет всего 43,62% от объемов строительства в 2008 году. Следует также отметить, что за весь период производилось только строительство индивидуального жилья.

##### Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО.

Водоснабжение

Водоснабжение МО Красносельское на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется  в основном из подземных источников.  МУП «Водоканал» Юрьев-Польского района предоставляет услуги водоснабжения в 23 населенных пунктах МО Красносельское, в том числе: 22 населенных пункта получают воду  из артезианских скважин, и с. Пригородный снабжается водой от поверхностного источника.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 24 шт.

Транспортировка воды

На балансе и в аренде МУП Юрьев Польского района «Водоканал» по МО Красносельское находится 62,028 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет более 80%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,815 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению -0,674 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям -0,123тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,020тыс. куб. м/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения:

В МО Красносельское. Услуги водоотведения  предоставляются в 5 населенных пунктах

Протяженность канализационных сетей - 12,4 км, в т.ч.:

Канализационные очистные сооружения:

На территории МО Красносельское действуют канализационные очистные сооружения в населенных пунктах с. Красное,  с. Энтузиаст, мощностью 200м3/сут.

На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке.

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение МО Красносельское осуществляется 7 котельными, в том числе 1 модульная газовая котельная, 5 котельных, работающих на мазуте и 1 котельная на угле, установленная тепловая мощность котельных – 7,32 Гкал/ч., потребляемая тепловая мощность составляет-3,57 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения:

Протяженность тепловых сетей составляет 7,775 км.

#### потери в тепловых сетях составляют – 3838,9 Гкал (30,49% от поданной в сети тепловой энергии)

#### Утилизация ТБО

Полигон ТБО эксплуатируется с 1991 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

прием отходов;

складирование отходов;

изоляция отходов.

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 253,6 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 61,97 тыс. куб. м.

#### 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго»

Водоснабжение: МУП Юрьев-Польского района «Водоканал»

Водоотведение: МУП Юрьев-Польского района «Водоканал»

Утилизация  (захоронение) ТБО: МУП Юрьев-Польского района «Водоканал»

#### 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения. Расчет платежеспособной возможности населения МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской на 2011 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения в месяц (по Владимирской области):

за 2008 г. – 9628,23 руб.;

за 2009г. – 10981,26 руб.

за 2010г – 12508,8 руб.

за 2011г. – 13259,33 руб

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области на 2011год в расчете на 1 кв. м общей площади составляет – 121,99 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской  области.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Владимирской области установлен в размере : на 2011год - 76,71 руб., на 2012г.- -83,33 руб. и на 2013г – 90,60руб.

Основание: Постановление Правительства РФ  от 28.09.2010г  № 768.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2010 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2010 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО Красносельское  среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2010 год составит 152,80 руб./кв. м в месяц.

##### Таблица 11

|  | Региональный стандарт стоимости ЖКУ для многоквартирных домов, находящихся в жилищном фонде различной формы собственности, руб. в месяц | Региональный стандарт стоимости ЖКУ для жилых домов индивидуального жилищного фонда, руб. в месяц. |
| --- | --- | --- |
|  | для одиноко проживающих граждан | для каждого члена семьи, состоящей из 2 человек | для каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек | для одиноко проживающих граждан | для каждого члена семьи, состоящей из 2 человек | для каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек |
| 2010 год * | 4397,11 | 2778,5 | 2360,94 | 2627,68 | 1635,67 | 1374,73 |
| 2011 год ** | 4934,77 | 3089,29 | 2613,66 | 2949,73 | 1812,74 | 1514,24 |
| Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, кв. м | 38 | 22 | 18 | 38 | 22 | 18 |
|  | Региональный стандарт стоимости ЖКУ для многоквартирных домов, находящихся в жилищном фонде различной формы собственности, руб. в месяц с 1м2 | Региональный стандарт стоимости ЖКУ для жилых домов индивидуального жилищного фонда, руб. в месяц с 1м2 |
| 2010 год * | 115,71 | 126,29 | 131,16 | 69,14 | 74,34 | 76,37 |
| 2011 год ** | 129,86 | 140,42 | 145,20 | 77,62 | 82,39 | 84,12 |

*Основание: Постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2009г. № 1152 «О размерах региональных стандартов, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Владимирской области на 2010 год».

** Основание: Постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2010г. № 1394 «О размерах региональных стандартов, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Владимирской области на 2011 год».

##### Таблица 12

Расчет предельной величины платежей населения МО Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области. на 2011 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 13259,33 |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 152,80 |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 59 % выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 19% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

##### Таблица 13

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

МО Красносельское на 2011г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 121,99 | 152,80 | 76,71 | 145,20 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Красносельское на 2011 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 25 % ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

#### 2.8. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

##### Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Красносельское произведен с помощью показательной функции с переменным коэффициентом естественной убыли. вариантах:

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости , как и в период с 2008 по 2010 годы, прогнозная численность населения МО Красносельское на 2027 год составит 7201 чел. и снизится на 26% по отношению к уровню численности на 2008 год.

Таблица 14

Анализ прогнозной численности населения

МО Красносельское на долгосрочный период до 2027года

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ……… | 2025 | 2026 | 2027 |
| Численность населения | тыс. чел. | 9103 | 8982 | 9038 | 8953 | 8866 |  | 7395 | 7298 | 7201 |
| Число родившихся | чел. | 103 | 110 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| Число умерших | чел. | 177 | 172 | 151 |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | -74 | -62 | -80 |  |  |  |  |  |  |

Анализ прогнозной численности населения показывает что численность населения МО Красносельское имеет устойчивую тенденцию к снижению численности населения, по причине естественной убыли и миграции населения, которая к концу 2027 года снизится по сравнению с 2008 годом на 20% (1902 человека)

###### Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013 - 2027 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Генеральный план МО Красносельское, совмещенный с документами территориального планирования.

- Проект плана реализации генерального плана МО Красносельское.

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы организаций, эксплуатирующих инженерные сети:

Производственные программы ресурсноснабжающей организации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2010 - 2012 годы.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013 - 2027 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Водоснабжение и водоотведение

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

б) Водоснабжение и водоотведение

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Таблица 15

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

| Наименование объекта нового строительства частное индивидуальное жилье | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | площадь здания, кв. м | этажность | кол-во домов, |  |  |
| Частное индивидуальное жилье | 728 | 1-2 | 6 | 2013-2015гг. |  |
| Частное индивидуальное жилье | 512 | 1-2 | 4 |  | 2015-2027гг. |

Так как планируемые к строительству объекты в 2013-2027гг это частное индивидуальное жилье с индивидуальным отоплением, то и подключения к системе теплоснабжения не планируется.

### 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

###### Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 7 котельных

Установленная мощность – 7,32 Гкал/ч (8,51 МВт/ч)

Присоединенная нагрузка – 3,57 Гкал/ч. (4,15МВт/час)

Оборудование – 13 котлов НР-18 (прямоточные водогрейные); 2 котла Е 1/9 (вертикально-водотрубный, двух-барабанный с принудительной циркуляцией) с горелками РМГ-1, РМГ-2; 4 котла ТГ -120 «Гейзер-04» с инжекторными горелками.

ЦТП - нет.

Основным видом топлива на котельных является мазут, уголь, природный газ резервное топливо - нет.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 7,775 км. Основные годы заложения сетей 1964-68г. г. Прокладка теплосетей, как надземная – 5,007      км, так и подземная (бесканальная).- 2768 км

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Красносельское осуществляется в основном от следующих котельных, краткая характеристика которых показана в таблице 16.

Таблица 16

Характеристика  источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Тип котельной | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч. | Коэфф-т использо-вания установ-ой мощности, % | Износ оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ополье | ТГ-120 «Гейзер» водогрейный (4шт). | газовая | 2008 | 0,40 | 0,29 | 72,5 | 30 |
| 2 | с. Энтузиаст | НР-18 прямоточный водогрейный (2шт); Е1/9 вертикальноводотрубный, двухбарабанный,с принудительной циркуляцией (2шт). | мазутная | 1968 | 2,18 | 1,62 | 51,41 | 90 |
| 3 | с. Городище | НР-18 прямоточный водогрейный (2шт) | мазутная | 1972 | 0,86 | 0,236 | 28,26 | 90 |
| 4 | с.Шипилово | НР-18 прямоточный водогрейный (2шт) | мазутная | 1972 | 0,86 | 0,159 | 34,07 | 90 |
| 5 | с.Косинское | НР-18 прямоточный водогрейный (2шт) | мазутная | 1971 | 0,86 | 0,724 | 85,94 | 90 |
| 6 | с.Горки Центральная | НР-18 прямоточный водогрейный (2шт) | мазутная | 1969 | 1,30 | 0,784 | 63,05 | 90 |
| 7 | с.Горки ДМ | НР-18 прямоточный водогрейный (2шт) | угольная | 1967 | 0,86 | 0,069 | 8,06 | 81 |

Строительство блочно-модульных газовых котельных в селах Энтузиаст, Косинское, Городище  необходимо, в связи с низким КПД существующих котельных, высоким уровнем износа оборудования котельных,  значительного превышения проектной мощности, по сравнению с фактически требуемой. Так в  с. Косинское коэффициент использования установленной мощности составляет - . 85,94%, в  с. Городище  - 28,26%, с. Энтузиаст – 51,41%. Строительство блочно-модульных газовых котельных в селах Энтузиаст, Косинское, Городище МО Красносельское должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

###### Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема тепловых сетей в МО Красносельское двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах (подземная бесканальная). Регулирование отпуска тепла – центральное (в самих котельных).

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минеральная плита и стеклоткань. С 2010 года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

От всех котельных  сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды не осуществляется.

Тепловые сети от мазутных и угольной котельных до потребителей работают по температурному графику 80-65°С, для блочно-модульной газовый котельной по температурному графику 95-70°С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 213 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 2,6°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология)..

Общая длина трубопроводов сети отопления МО Красносельское в двухтрубном исчислении равна 7,775 км, из них надземных – 5,007 км, подземных – 2,768 км.

Система теплоснабжения МО Красносельское – закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 4,5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,7 до 0,3 аварий на 1 км  сети , уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 15-20%, снизит риск остановок производства, что является жизненно  необходимым.

Таблица 17

Технические характеристики сетей отопления

| От котельных | Износ, % | Диаметр мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Ополье | 60 | 70 | 115 | 57,5 | 57,5 |  |  |
|  |  | 80 | 40 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 100 | 120 | 60 | 60 |  |  |
| Итого |  |  | 275 | 137,5 | 137,5 |  |  |
| с.Энтузиаст | 65 | 40 | 10 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 50 | 330 | 165 | 165 |  |  |
|  |  | 70 | 140 |  |  | 70 | 70 |
|  |  | 80 | 95 | 47,5 | 47,5 |  |  |
|  |  | 100 | 650 | 325 | 325 |  |  |
|  |  | 150 | 170 | 85 | 85 |  |  |
|  |  | 200 | 35 | 17,5 | 17,5 |  |  |
|  |  | 250 | 55 | 27,5 | 27,5 |  |  |
| Итого |  |  | 1485 | 672,5 | 672,5 | 70 | 70 |
| с. Городище | 85 | 32 | 20 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 40 | 50 | 25 | 25 |  |  |
|  |  | 50 | 55 | 27,5 | 27,5 |  |  |
|  |  | 70 | 285 |  |  | 142,5 | 142,5 |
|  |  | 80 | 115 |  |  | 57,5 | 57,5 |
|  |  | 100 | 260 |  |  | 130 | 130 |
|  |  | 150 | 200 |  |  | 100 | 100 |
| Итого |  |  | 985 | 62,5 | 62,5 | 430 | 430 |
| с. Шипилово | 85 | 80 | 35 | 17,5 | 17,5 |  |  |
|  |  | 100 | 155 |  |  | 77,5 | 77,5 |
|  |  | 150 | 160 |  |  | 80 | 80 |
| Итого |  |  | 350 | 17,5 | 17,5 | 157,5 | 157,5 |
| с. Косинское | 80 | 32 | 83 | 41,5 | 41,5 |  |  |
|  |  | 50 | 485 | 242,5 | 242,5 |  |  |
|  |  | 70 | 420 | 210 | 210 |  |  |
|  |  | 80 | 219 |  |  | 109,5 | 109,5 |
|  |  | 100 | 729 |  |  | 364,5 | 364,5 |
|  |  | 125 | 125 |  |  | 62,5 | 62,5 |
|  |  | 150 | 575 |  |  | 287,5 | 287,5 |
| Итого |  |  | 2636 | 494 | 494 | 824 | 824 |
| С.Горки (Централ.) |  | 25 | 40 |  |  | 20 | 20 |
|  | 86 | 32 | 50 |  |  | 25 | 25 |
|  |  | 40 | 157 |  |  | 78,5 | 78,5 |
|  |  | 50 | 227 |  |  | 113,5 | 113,5 |
|  |  | 70 | 420 |  |  | 210 | 210 |
|  |  | 80 | 683 |  |  | 341,5 | 341,5 |
|  |  | 100 | 220 |  |  | 110 | 110 |
|  |  | 125 | 85 |  |  | 42,5 | 42,5 |
| Итого |  |  | 1882 |  |  | 941 | 941 |
| с. Горки ДМ | 90 | 50 | 162 |  |  | 81 | 81 |
| Итого |  |  | 162 |  |  | 81 | 81 |
| Всего |  |  | 7775 | 1384 | 1384 | 2503,5 | 2503,5 |

###### Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Выработано тепловой энергии в 2010 году котельными МО Красносельское  13681,41Гкал, в том числе на производственные нужды 682,92 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 7892,77Гкал. Количество абонентов составляет 93 объекта.

Таблица 18

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 67 | 26 |
| в т.ч. с приборами учета |  | 5 |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2012 год составит 5019,78 Гкал, 64,11% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды.

Таблица 19

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2010-2012гг

| Наименование населенного пункта | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносите-ля, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал от собственных источников | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал от собственных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| с. Ополье | закрытая | (вода) 95-70°С | 745,81 | 744,34 | 744,3 | 690,51 | 637,3 | 639,63 |
| с. Энтузиаст | закрытая | (вода) 80-65°С | 3791,86 | 3452,12 | 3452,8 | 2730,63 | 2739,84 | 2708,09 |
| с. Городище | закрытая | (вода) 80-65°С | 1708,78 | 1361,33 | 1341,3 | 517,94 | 517,07 | 537,06 |
| с.Шипилово | закрытая | (вода) 80-65°С | 792,72 | 634,04 | 634,77 | 359,27 | 359,27 | 350,38 |
| с.Косинское | закрытая | (вода) 80-65°С | 2880,15 | 2610,80 | 2620,2 | 1631,53 | 1613,14 | 1594,94 |
| с.Горки Центральная | закрытая | (вода) 80-65°С | 2784,28 | 2546,52 | 2606,3 | 1796,33 | 1795,89 | 1840,10 |
| с.Горки ДМ | закрытая | (вода) 80-65°С | 294,96 | 319,01 | 269,1 | 166,56 | 166,78 | 159,67 |

Таблица 20

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 13681,47 | 12431,68 | 12432,29 |
| Собственные нужды котельных | Гкал | 682,92 | 763,52 | 763,52 |
| Собственные нужды котельных | % | 4,99 | 6,14 | 6,14 |
| Отпущено в сеть | Гкал | 12998,55 | 11668,16 | 11668,77 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 3968,80 | 3940,24 | 3838,9 |
| Потери тепловой энергии | % | 37,32 | 30,88 | 30,88 |
| Полезный отпуск, всего | Гкал | 7892,77 | 7829,29 | 7829,87 |
| в т.ч. население | Гкал | 4931,95 | 4338,66 | 5019,78 |
| бюджетные организации | Гкал | 2579,22 | 2609,94 | 2350,55 |
| Прочие потребители | Гкал | 381,6 | 880,69 | 459,54 |

###### Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

В соответствии с Генеральным планом МО Красносельское потребление тепловой энергии к 2027 году не планируется, так как увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам планируется за счет строительства частного индивидуального жилья с автономным отоплением.

Увеличения тепловой нагрузки промышленности не планируется.

###### Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2012 год являются:

установленная мощность – 7,32 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 3,57 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 12432,29 Гкал;

отпуск тепловой энергии – 11668,77 Гкал;

потери тепловой энергии. – 3838,90  Гкал;

полезный отпуск – 7829,87  Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с Решением Совета народных депутатов МО Красносельское № 102 нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление в течении года 0,0213 Гкал/кв. м в месяц (0,256Гкал/кв. м в год).

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2010 г. составила 4931,95 Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 3087,18 Гкал (средневзвешенная величина за период 2010 - 2012 г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 5,73% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2010 - 2012г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 2209,96 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2010 - 2012 г.г.).

Снижение потерь в тепловых сетях до 2027 года будет происходить за счет замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго» за 2010 год, сметы расходов на 202011 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) материалы на технологические нужды;

5) содержание и ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств;

8) цеховые расходы;

8) прочие расходы (аренда).

В 2010 году тариф на теплоснабжение для населения составил 3265,25 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

расходы на топливо (58,44% от общего объема затрат);

расходы на электроэнергию (8,56%)

фонд оплаты труда с отчислениями (13,11%);

расходы на материалы для тех. целей  (0,01%);

расходы на покупную воду ХВС (0,51%);

амортизация (0,24%);

расходы на содержание  и ремонт оборудования (8,81%);

цеховые расходы (7,09%);

арендные платежи (1,04%);

общехозяйственные расходы (2,19%).

Таблица 21

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2010 - 2012 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2010г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | базовый период | базовый период | 2011/ | 2012/ | 2012/ | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
|  |  |  |  |  |  | 2010 г.г. | 2011 г.г. | 2010 г.г. |  |  |  |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 17 133,51 | 16 231,89 | 17373,40 | 94,74% | 107,03% | 101,40% | 59,30% | 56,59% | 58,44% |
|  | Топливо | тн. | 2097,50 | 1868,21 | 1877,55 | 89,07% | 100,50% | 89,51% |  |  |  |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 2 023,32 | 2 377,22 | 2544,40 | 117,49% | 107,03% | 125,75% | 7,00% | 8,29% | 8,56% |
|  | Электроэнергия | тыс. кВт/час | 631,35 | 658,51 | 661,80 | 104,30% | 100,50% | 104,82% |  |  |  |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 80,02 | 138,08 | 151,82 | 172,57% | 109,95% | 189,73% | 0,28% | 0,48% | 0,51% |
|  | Холодная вода | тыс. м3 | 4,52 | 6,69 | 6,72 | 148,01% | 100,50% | 148,75% |  |  |  |
| 4 | Материалы на тех. нужды | тыс. руб. | 56,10 | 4,08 | 4,32 | 7,27% | 106,00% | 7,71% | 0,19% | 0,01% | 0,01% |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 2827,27 | 2735,75 | 2899,90 | 96,76% | 106,00% | 102,57% | 9,78% | 9,54% | 9,75% |
| 8 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 735,35 | 941,10 | 997,57 | 127,98% | 106,00% | 135,66% | 2,54% | 3,28% | 3,36% |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2 381,09 | 1 987,25 | 2106,49 | 83,46% | 106,00% | 88,47% | 8,24% | 6,93% | 7,09% |
|  | Расходы на содержание и ремонт оборудован. | тыс. руб. | 1 823,03 | 2 471,94 | 2620,25 | 135,59% | 106,00% | 143,73% | 6,31% | 8,62% | 8,81% |
| 10 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 293,98 | 72,16 | 72,16 | 24,55% | 100,00% | 24,55% | 1,02% | 0,25% | 0,24% |
| 11 | Арендные платежи | тыс. руб. | 145,73 | 290,28 | 307,70 | 199,19% | 106,00% | 211,14% | 0,50% | 1,01% | 1,04% |
| 13 | Производствен. себестоимость | тыс. руб. | 27499,40 | 27249,76 | 29078,00 | 99,09% | 106,71% | 105,74% |  |  |  |
| 14 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 674,55 | 613,73 | 650,55 | 90,98% | 106,00% | 96,44% | 2,33% | 2,14% | 2,19% |
|  | Недополученный доход | тыс. руб. | 720,31 | 820,60 |  | 113,92% | 0,00% | 0,00% | 2,49% | 2,86% |  |
| 15 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 28894,26 | 28684,08 | 29728,55 | 99,27% | 103,64% | 102,89% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | Необоснован. расходы предыдущ.. периода | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прибыль (-Убыток) | тыс. руб. | -3122,39 | 783,18 | 1700,01 |  | 217,06% |  |  |  |  |
|  | Рентабельность | % |  | 2,73% | 5,72% |  | 209,44% |  |  |  |  |
| 17 | ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 25771,87 | 29467,26 | 31428,56 | 114,34% | 106,66% | 121,95% |  |  |  |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 3660,85 | 3763,72 | 4013,93 | 102,81% | 106,65% | 109,64% |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./ Гкал | 3265,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2010г. основную долю занимали затраты на топливо – 59,30% (в 2011 г. данный показатель составит 56,59%), в 2012 г. снизятся затраты на топливо и составят 58,44% (59,30% в 2010 г.).

По итогам работы за 2010 год теплоснабжающая организация понесла убытки – 3122,39рублей.

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) себестоимость продукции увеличится      на 109,64%.

Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2010 году 125,75%;

расходы на ХВС - рост по отношению к 2010 году 189,73%;

расходы на содержание и ремонт оборудования - рост по отношению к 2010 году 143,73%;

арендные платежи - рост по отношению к 2010 году 211,14%;

топливо - рост по отношению к 2010 году составит 101,40%.

В период с 2010 по 2012 г.г. полная стоимость теплоснабжения увеличится на 121,95%, полная себестоимость теплоснабжения возрастет на 102,89%.

##### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 90%;

сети отопления – 85-90%;

2. Высокий уровень повреждений 0,8 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,6 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,2 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника МО Красносельское, рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

#### 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

##### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Красносельское показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Строительство блочно-модульных  газовых котельных:

с. Косинское – 2018-2020гг;

с. Городище- 2022-2024гг.;

с. Энтузиаст – 2025-2027гг.;

реконструкция тепловых сетей (двухтрубных):

с. Городище – 2018-2019гг., в том числе:

- 2018г. – 360 п.м.

- 2019г. – 105 п.м.

с. Косинское – 2021-2027гг, в том числе:

- 2021г. – 535 п.м.

- 2025г. – 170 п.м.

- 2027г. – 729 п. м.

с. Горки (Центральная) – 2022-2024гг., в том числе:

- 2022г. – 300 п.м.

- 2023г. – 40 п.м.

- 2024г. -  100 п.м.

с. Энтузиаст – 2026г.;

- 2026г.- 170 п.м.

с. Горки ДМ – 2027г.

- 2027г. – 162 п.м.

Таблица 22

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Красносельское

(модернизация тепловых сетей)

| № п/п | Населенный пункт | Технические мероприятия | Кол-во п. м. | Всего млн. руб. | Реализация программы по годам 1 этап | Реализация программы по годам 2 этап | Реализация программы по годам 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого: |
| 1 | с Косинское | модернизация тепловых сетей | 1434 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 1,3 |  | 5,1 | 6,4 |
| 2 | с Городище | модернизация тепловых сетей | 465 | 2,2 |  |  |  |  |  | 1,7 | 0,5 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Горки (Центральная) | модернизация тепловых сетей | 440 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 0,3 | 0,7 |  |  |  | 1,0 |
| 4 | с. Горки (ДМ) | модернизация тепловых сетей | 162 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |
| 5 | с Энтузиаст | модернизация тепловых сетей | 170 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
|  | Всего: | 2671 | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  | 10,2 |

###### Таблица 23

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

МО Красносельское  (строительство)

| № п/п | Населенный пункт | Технические мероприятия | Кол-во, шт. | Всего млн. руб. | Реализация программы по годам 1 этап | Реализация программы по годам 2 этап | Реализация программы по годам 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| 1 | с Косинское | строительств газовой БМК- 1(мощностью 1,0 МВт) | 1 | 5,3 |  |  |  |  |  | 0,5 | 2 | 2,8 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Энтузиаст | строительство газовой БМК-1 (мощностью 1,5МВт) | 1 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 3,7 | 3,8 |  |  |  | 7,5 |
| 3 | с. Городище | строительство газовой БМК- 1 (мощностью 0,4 МВт) | 1 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 4,1 |  | 7,9 |
|  | Всего: | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1 |  |  |  |  |  | 15,4 |

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2027 год являются:

установленная мощность 2027 г. – 5,9 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2027 г. – 3,57 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2027 г. – 12432,29 Гкал;

отпуск тепловой энергии 2027 г. - 7829,87 Гкал;

потери тепловой энергии 2027 г. – 1989,0 Гкал;

полезный отпуск 2027 г. – 7829,87 Гкал.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств предприятия, средств  инвесторов и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 39,9 млн. руб., в т.ч.:

В 2018 г. – 2022г.  14,3 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации тепловых сетей – 7,2 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 7,1 млн. руб.;

в 2023г. – 2027г   25,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации тепловых сетей – 10,2 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 15,4 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в производственной программе теплоснабжающей организации (в составе чистой прибыли, направляемой на капитальные вложения), осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Владимирской области..

##### Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,6 до 0,2 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 34 чел.  до 22 чел., расхода электроэнергии с 46 до 29 кВт.ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 14,88% и сокращения на 35% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2010 г. – 0,6 единицы;

2027г. – 0,2 единицы;

Износ основных фондов

2010 г. - 80%;

2027г. – 65 %;

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2010 г. – 5 %;

2018- 2027гг. - 11%.

Уровень потерь

2010 г. – 30,88%;

2027 г. – 16 %;

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2010 г. - 46 кВт.ч/Гкал;

2027 г. - 29 кВт.ч/Гкал;

Численность работающих в котельных

2010 г. - 34 чел.;

2027г. - 22 чел.;

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Красносельское являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Красносельское осуществляется за счет подземных источников.

. В настоящее время водозабор осуществляется из 22 скважин, 59колодцев

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 0,815 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,674 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 0,141 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,58 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Красносельское осуществляется  в 22 населенных пунктах централизовано, 59 населенных пунктов  пользуются колодцами.

На балансе ОКК находится 62,028 км водопроводных сетей.  Все сети имеют более 80%. износа.

##### Инженерно-технический анализ

В МО Красносельское существует централизованная система водоснабжения,

Протяженность водопроводных сетей - 62 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Доведение качества  подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме Fe и Mn.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 90%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет _1 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками являются:

.

.1 Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения., и требованиям СанПиН

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 95%.

2. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

###### Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Таблица 24

Характеристик водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование источника | Номер по паспорту | Мощность т.м3 в сутки | Глубина скважины, м | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект | Факт |  |  |
| 1 | Артскважина с. Кузьмадино | 2362/158 | 0,26 | 0,02 | 130 | 1982 |
| 2 | Артскважина д. Дроздово | 852/294 | 0,14 | 0,02 | 65 | 1990 |
| 3 | Артскважина с. Калиновка | 1969/132 | 0,29 | 0,02 | 125 | 1970 |
| 4 | Артскважина с. Косинское | 985/48 | 0,86 | в резерве | 33,5 | 1962 |
| 5 | Артскважина с. Косинское | 306 | 0,43 | 0,14 | 40 | 1993 |
| 6 | Артскважина с. Фроловское | 3514/266 | 0,22 | 0,01 | 50 | 1985 |
| 7 | Артскважина с. Кирпичный завод | 55102 | 0,29 | 0,01 | 90 | 1983 |
| 8 | Артскважина с. Горки | 2713/193 | 0,22 | 0,07 | 50 | 1976 |
| 9 | Артскважина с. Горки | б/н |  | в резерве |  |  |
| 10 | Артскважина д. Юрково | 3251/248 | 0,29 | 0,01 | 76 | 1992 |
| 11 | Артскважина с. Семьинское | 3340/256 | 0,1 | 0,02 | 121 | 1983 |
| 12 | Артскважина с. Семьинское | 3516/268 | 0,14 | 0,01 | 106 | 1985 |
| 13 | Артскважина с. Сорогужино | 3850/292 | 0,24 | 0,01 | 50 | 1989 |
| 14 | Артскважина с. Хвойный | 3611/277 | 0,43 | 0,02 | 73 | 1986 |
| 15 | Артскважина с. Энтузиаст | 2364/161 | 0,26 | 0,11 | 36 | 1973 |
| 16 | Артскважина с. Авдотьино | 3253/250 | 0,12 | 0,01 | 101 | 1982 |
| 17 | Каптаж с. Кучки |  |  | 0,01 | 3,6 |  |
| 18 | Каптаж с. Ополье |  |  | 0,14 | 49,7 |  |
| 19 | Артскважина с. Авдотьино |  |  | 0,09 | 101 | 1982 |
| 20 | Артскважина с. Беляницыно | данных нет |
| 21 | Артскважина с. Ратислово | данных нет |
| 22 | Артскважина с. Шипилово | данных нет |
| 23 | Артскважина д. Юрково | данных нет |
| 24 | Артскважина с. Городище | данных нет |

Надежность системы водоснабжения МО Красносельское   характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 1 ед./км;

Проблемы

Увеличение протяженности сети с % износа от общей протяженности сети Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Низкое качество питьевой воды, не соответствующей требованиям СанПин

.

Требуемые мероприятия

1.Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (80%), с использованием современных полимерных материалов.

2. Установка  водоснабжения   с обезжелезиванием воды Санфер -20А.

###### Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2011 г. являются:

население – 90%%;

прочие потребители - _7,5%;

расход воды на собственные очистные сооружения – 1,06

%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 2,3%; от общего подъема воды.

###### Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q =304,1куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 297,8 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = _271,5 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2011 г. Q 6,9 куб. м/сут., что составило _2,3% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

##### 4.1.2 Организационный анализ

Обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Красносельское МУП Юрьев -Польского района»Водоканал»

###### Таблица 25

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 г. факт | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 307,6 | 304,1 | 304,1 | 304,1 | 304,1 | 304,1 | 304,1 | 731,1 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,4 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 727,7 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 271,5 | 271,5 | 271,5 | 271,5 | 271,5 | 271,5 | 271,5 | 698,8 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 245,9 | 698,8 |
| 4.2 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 6,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9,8 |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Красносельское осуществляется за счет подземных вод, а в.п. Пригородный из поверхностного источника

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 271,5 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению - _245,9 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям - 18,8 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - 6,9 ыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО  осуществляется в основном  по водоводам Д = 100 мм

На балансе находится 62,03 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 85%. Качество подземных вод согласно данных анализов выполненных ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» вода из скв. с. Косинское, с. Хвойный, д. Юрково, с.Фроловское, с.Калиновка, соответствуют требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 по выполненным показателям.Вода из скважин с. Семьинское, с.Кирпичный завод,  д. Дроздово, с. Кузьмадино не соответствуют требованиям по содержанию железа. Вода из скважин с. Энтузиаст, с. Сорогужино не соответствуют требованиям по содержанию марганца. Вода из скважин с. Семьинское, с.Кирпичный завод, д. Дроздово не соответствует требованиям  по мутности. Вода из скважин с. Семьинское, с.Горки, п.Кирпичный не соответствует требованиям по мутности.

Использование воды для водоснабжения населения возможно только после водоподготовки.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП Юрьев -Польского района»Водоканал» за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2010 году установленный тариф потребителям МО Красносельский на услуги систем водоснабжения составил 17,69 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению Департамента цен и тарифов, темп роста с 2009 года 104%. С 2011  года согласно постановлению Департамента цен и тарифов  установлен тариф для населения на водоснабжение 20,64 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012_ году планируется увеличить тариф на 6% (21,88 руб. за куб. м без учета НДС) Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36.

Подъем воды

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличится на 23%. Основными статьями увеличения затрат являются:

-затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2010 году составит22,92%. Рост обусловлен увеличением тарифа на 15% (3,43 руб. за 1 кВт);

-ремонт и техническое обслуживание – увеличится на 5,98%

-цеховые затраты – рост 112,25%

-фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 году - на 12,5%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда, вследствие чего увеличится среднемесячная заработная плата.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2010-2012  г. основную долю затрат занимают расходы на  электроэнергию.

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на125,18%. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия- рост по отношению к 2010 году 130,16%;

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 году составит 158,73%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 146,52%;

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений.

Таблица 26

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2010 год | План на период регулирования | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2012/ 2010 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 10758,8 | 12205,9 | 12938,25 | 113,45 | 106,000 | 120,257 |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 4765,93 | 5526,69 | 5858,29 | 115,96 | 106,000 | 122,920 | 16,78 | 17,05 | 17,05 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 170,4 | 191,9 | 203,41 | 112,62 | 106 | 119,37 | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 5,99 | 6,35 | 6,73 | 106,01 | 105,984 | 112,35 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 3793 | 4016,8 | 4257,8 | 105,90 | 106,000 | 112,25 | 13,36 | 12,39 | 12,39 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 993,8 | 1373,7 | 1456,12 | 138,23 | 106,000 | 146,52 | 3,50 | 4,24 | 4,24 |
| 1.6 | Цеховые расходы | 1029,70 | 1090,45 | 1155,88 | 105,90 | 106,000 | 112,25 | 3,63 | 3,36 | 3,36 |
| 2. | Расходы на очистку воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вспомогательные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на транспортировку воды | 10641,5 | 12567,3 | 13321,34 | 118,10 | 106,000 | 125,18 |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия | 1475,06 | 1811,30 | 1919,98 | 122,80 | 106,000 | 130,16 | 5,19 | 5,59 | 5,59 |
| 3.2 | Амортизационные отчисления | 986,1 | 945 | 1001,7 | 95,83 | 106,00 | 101,58 | 3,47 | 2,92 | 2,92 |
| 3.3 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | 1877,18 | 2810,91 | 2979,56 | 149,74 | 106,00 | 158,73 | 6,61 | 8,67 | 8,67 |
| 3.4 | Фонд оплаты труда | 3020,1 | 3198,2 | 3390,09 | 105,90 | 106,00 | 112,25 | 10,64 | 9,87 | 9,87 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды | 791.3 | 1093,8 | 1159,43 | 138,23 | 106,00 | 146,52 | 2,79 | 3,37 | 3,37 |
| 3.6 | Цеховые расходы | 2491,87 | 2708,5 | 2871,01 | 108,69 | 106,00 | 115,22 | 8,78 | 8,35 | 8,35 |
| 4. | Проведение АВР | 466,30 | 493,81 | 523,43 | 105,90 | 106,00 | 20,23 | 1,64 | 1,52 | 1,52 |
| 6. | Общеэксплуатационные расходы | 6131,75 | 6728,40 | 7132,1 | 109,73 | 106,00 | 1,54 | 21,59 | 20,76 | 20,76 |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 27998,3 | 31995,4 | 33915,12 | 114,28 | 106,00 | 0,34 |  |  |  |
| 9. | Прибыль всего, в том числе | 399 | 422,54 | 447,89 | 105,90 | 106,00 | 23,64 | 1,41 | 1,30 | 1,30 |
| 10. | Рентабельность | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 81,25 | 100,00 | 81,25 |  |  |  |
| 11. | Всего расходов | 28397,3 | 32418 | 34363 | 114,16 | 106,00 | 121,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12. | Тариф за 1 м | 17,69 | 20,64 | 21,88 | 116,68 | 106,01 | 123,69 |  |  |  |

В период с 2010 по 2012 г.г. полная себестоимость водоснабжения увеличится на 121,01%.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 90%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие  питьевой воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01.

5. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

6. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

7. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

-надежность;

-качество, экологическая безопасность;

-стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

-аварийность на трубопроводах - 1 ед./км;

-индекс реконструируемых сетей – 0,06 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоснабжении (часы, дни);

-частота отказов в услуге водоснабжения;

-давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

-состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

-давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

-расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

-реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

-установка  водоснабжения   с обезжелезиванием воды Санфер -20А в селах Сосновый Бор, Горки, Ополье, Пригородный.

###### Таблица 27

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН

#### 4.2. Программа развития водоснабжения

##### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Красносельское показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ,: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

- установка  водоснабжения   с обезжелезиванием воды Санфер -20А в селах Семьинское, Кирпичный, Дроздово, Кузьмадино, Энтузиаст, Сорогужино, Горки, Юрково, Фроловское, Калиновка.

###### Таблица 28

Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Красносельское

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, | Технические мероприятия | Кол- во, п/м, ед., шт. | Всего,млн. руб. | Реализация Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Юрково Модернизация сетей 3200 | 6,3 | 0,4 | 0,4 |  |  | 1,9 | 0,9 | 0,6 |  | 0,9 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |
| 2. | Беляницыно Модернизация сетей 1000 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| 3. | Авдотьино Модернизация сетей 1000 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1,8 | 0,5 |  |  |
| 4. | Фроловское Модернизация сетей 1610 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,2 | 0,7 |
| 5. | Хвойный Модернизация сетей 575 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
|  | Итого: | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | 16,8 | 2,8 | 4,0 | 10,0 |

###### Таблица 29

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения МО Красносельское

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол- во, п/м, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | З этап |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Ратислово Строительство сетей 1000 | 1,4 |  |  | 0,8 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Семьинское Установка 1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энтузиаст Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сорогужино Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Горки Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кирпичный завод Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Дроздово Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.. | Кузьмадино Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Косинское Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Хвойный Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Юрково Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Фроловское Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Калиновка Установка 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | 3,7 | 1,4 | 2,3 |  |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2027год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 2027г. – 731,1 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2027г. 3,4 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 202027 г. -698,8 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2027 г. 9,8 тыс. куб. м/год.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств предприятия (тариф на подключение), средств  бюджетов всех уровней и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 20,5 млн. руб., в т.ч.:

В 2013г- 2017г    4,2 млн. руб.,  в том числе:

мероприятия по модернизации сетей водоснабжения – 2,8 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 1,4 млн. руб.;

В 2018 г. – 2022г.  6,3 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации сетей водоснабжения – 4,0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 2,3 млн. руб.;

в 2023г. – 2027г   10,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации сетей водоснабжения – 10,0 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе водоснабжения организации, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Владимирской области.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Красносельское. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2013-2017 г. - 1 единицы;

2018-2022г. – 0,9 единицы;

2023-2027 г. – 0,85 единицы.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2013 г. - 2017 -2%;

2018 г- 2022 г. – 3,4%;

2023-2027 г. 1,2%.

### 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

#### 5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

Водоотведение МО Красносельское состоит из очистных сооружений в в селах Красное и Энтузиаст.

Основные технологические показатели

Очистные сооружения Q = 0,400 тыс. куб. м/сут.: в том числе:

КОС с. Энтузиаст  Q = 0,2 тыс. куб. м;

КОС с.  Красное  Q = 0,2 тыс. куб. м.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до 95%;

отсутствие локальных  очистных сооружений в селах;

##### Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

-эффективность очистки;

-аварийность канализационных сетей.

В МО Красносельское имеются 2 очистных сооружений в п. Красное и в п. Энтузиаст.

Проектная производительность очистных сооружений МО Красносельское составляет 0,4 куб. м/сут. Очистные сооружения состоят из: КОС-п. Красное 200 куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1990г.) и КОС-с. Энтузиаст200 куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1976-1977 гг.). На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию (если есть).

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды из-за  недостаточного количества очистных сооружений;

.Количество канализационных очистных сооружений МО Красносельское в значительной степени отстают от  количества  поселений.. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства МО Красносельское - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемых на рельеф стоков  в норму, путем  установления локальных очистных сооружений с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Требуемые мероприятия:

1.Установка новых локальных очистных сооружений в селах:

Пригородный, Горки, Ополье, Сосновый Бор;

2.поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

3.проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в МО Красносельское не требуется (требуется).

В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются МУП Юрьев-Польского района «Водоканал», который выполняет муниципальный заказ администрации МО Красносельское по очистке сточных вод.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ОКК составляет 12,4 км.

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2011 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = _126,5 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 126,5 куб. м/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

##### Основные показатели работы системы водоотведения

В 2012 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 125,5 тыс. куб. м/год .

Прогнозируемый объем (увеличения) сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

###### Таблица 30

Основные показатели системы водоотведения МО Красносельское

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб.м./ год | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 |
| 2 | Собственные нужды предприятия | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 |
| 3.1 | Население | тыс. куб.м./ год | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 |
| 3.2 | Бюджетные организации | тыс. куб.м./ год | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 год.

Согласно постановления Департамента цен и тарифов Владимирской области

в 2011 году установлен тариф потребителям МО на услуги систем водоотведения - 16,94 руб./куб. м (без учета НДС), Темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил 104,5%.

Основными статьями затрат на водоотведение в 2011 году является:

фонд оплаты труда (26% от общего объема затрат по стадиям производства);

электроэнергия (13%);

ремонт и техническое обслуживание (0,03%);

цеховые расходы (6,9%);

Общеэксплуатационные расходы (8,8%).

За рассматриваемый период (2010-2011 г.г.) стоимость услуг водоотведения (перекачка сточной жидкости) увеличится на 104,5%. Основными статьями увеличения затрат являются:

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 году составит 105,9%;

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 г. -104,3%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит 110%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений.

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2010 - 2012 г.г. в соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | ПЛАН НА 2010 год | План на период регулирования | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2012/ 2010 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 201 г. |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 2339,67 | 2669,78 | 2829,97 | 1,14 | 1,06 | 1,20 | 12,00 | 14,00 | 15,00 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 571,2 | 581,1 | 203,41 | 1,02 | 0,35 | 0,35 | 2,91 | 2,87 | 0,98 |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 602,5 | 677,03 | 717,65 | 1,12 | 1,06 | 1,19 | 3,07 | 3,34 | 3,34 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 5010 | 5305 | 5623,3 | 1,06 | 1,06 | 1,12 | 25,52 | 26,21 | 26,21 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1312 | 1814,5 | 1923,37 | 1,38 | 1,06 | 1,46 | 6,68 | 8,96 | 8,96 |
| 1.6 | Цеховые расходы | 1277,08 | 1406,4 | 1490,78 | 1,10 | 1,06 | 1,16 | 6,25 | 6,95 | 7,05 |
| 2. | Материалы | 44,5 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 2.2 | АВР | 21,7 | 70,11 | 74,31 | 3,23 | 1,06 | 3,42 | 0,11 | 0,35 | 0,50 |
| 2.3 | Покупные стоки | 3416,5 | 3563,92 | 3777,75 | 1,04 | 1,06 | 1,10 | 17,00 | 17,61 | 17,61 |
| 2.4 | Общеэксплуатационные расходы | 3516,06 | 3867,44 | 4099,48 | 1,10 | 1,06 | 1,16 | 18,00 | 19,11 | 19,11 |
| 3. | Лизинговые расходы | 1248,5 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 19360,33 | 19955,9 | 21153,25 | 1,03 | 1,06 | 1,09 |  |  |  |
|  | Прибыль всего, в том числе | 270,5 | 286,5 | 303,69 | 1,12 | 1,06 | 1,12 | 1,38 | 1,42 | 1,42 |
|  | Всего расходов | 19630,8 | 20242,4 | 21456,94 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 100, | 100, | 100, |
|  | Тариф за 1 куб.м | 16,21 | 16,94 | 17,95 | 1,05 | 1,06 | 1,10 |  |  |  |

За анализируемый период структура затрат не претерпит изменения.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 95%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

отсутствие в селах локальных очистных сооружений.

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита на рельеф,  ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 1 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0,6 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и монтаж локальных очистных сооружений

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

отсутствие протечек и запаха.

###### Таблица 32

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена установка в селах локальных очистных сооружений которые обеспечат требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

#### 5.2. Программа развития водоотведения

##### Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет  установки локальных очистных сооружений, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Установка локальных очистных установок в селах Сосновый Бор, Пригородный Горки, Ополье

2. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов.

##### Перечень мероприятий до 2025 года

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и установок локальных очистных сооружений  заполняется в виде таблицы, аналогично Перечню мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоснабжения (таблица 33).

##### Таблица 33

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

модернизации системы водоотведения МО Красносельское

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, | Технические мероприятия | Кол- во, п/м, ед., шт. | Всего,млн. руб. | Реализация Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2. с. Косинское модернизация сетей 1700 16,7 |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 3,0 |
| 3 с. Сосновый Бор модернизация сетей 2500 3,5 |  | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | 20,2 | 2,4 | 4,3 | 13,5 |

##### Таблица 34

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоотведения  МО Красносельское

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол- во, ед., шт. | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. с. Пригородный Строительство 1 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 с. Сосновый Бор Строительство 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. с. Ополье Строительство 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. с. Горки Строительство 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 0,6 | 2,8 |  |

##### Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2027 год являются:

пропущено сточных вод. – 559,025 тыс. куб. м/год;

объем реализации-559,025  тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Уменьшение объема стоков,  загрязняющих экологию.

Регулярная санация канализационных коллекторов, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств предприятия (тариф на подключение), средств  бюджетов всех уровней и составят за период реализации Программы в части водоотведения 23,6 млн. руб., в т.ч.:

В 2013г- 2017г    3,0 млн. руб.,  в том числе:

мероприятия по модернизации сетей канализации – 2,4 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 0,6 млн. руб.;

В 2018 г. – 2022г.  7,1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации сетей канализации – 4,3 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 2,8 млн. руб.;

в 2023г. – 2027г   13,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по модернизации сетей канализации – 13,5 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе водоотведения организации, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Владимирской области.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Красносельское. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2013-2017г.г. – 0,8 единицы;

2018-2022 г.г.0,6 г. единицы;

2023-2027 г.г. – 0,3единицы.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2013-2017г.г. –14%;

2018-2022 г.г.-19%

2023-2027 г.г. -40%

### 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

#### 6.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО Красносельское вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является лицензия.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет МУП Юрьев-Польского района «Водоканал». Рабочий проект полигона ТБО разработан в1982 г. Полигон введен в эксплуатацию в 1991 г.

###### Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется с 1991 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

прием отходов;

складирование отходов;

изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

По периметру всей территории полигона имеется  обваловка.

На въезде установлены ворота.

Основанием полигона служат суглинки.  Для защиты от выветривания или смыва грунта,  с откосов полигона ТБО проведено озеленение - посажена трава.

Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для:

- хозяйственно-питьевых целей;

- увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 куб. м ТБО);

- наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в уплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в Журнале приема ТБО.

Режим работы полигона – 8 час Прием отходов осуществляется с 8-00 до16-00 ч.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

На полигоне используется следующая техника:

Бульдозер Т-170 1  ед.;

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

###### Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 253,6 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 61,97 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 25 лет.

###### Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Таблица 35

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г., | 2012 г., |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план | план |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 61,9 | 69,3 | 69,3 |
| Население | тыс. куб. м | 39,4 | 39,8 | 39,8 |

###### Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления ТБО для населения в размере 0,13 куб. м с человека в месяц;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

##### Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов МО Красносельское  осуществляет МУП Юрьев-Польского района «Водоканал»

##### Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2011 - 2012 г.г. в табл. 49 представлены фактические (за 2009 - 2010 г.г.) и планируемые (на 2011 - 2012 г.г.) показатели производственной деятельности.

###### Таблица 36

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план | план | план |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. куб. м | 69,3 | 61,66 | 69,3 | 69,3 |
| от населения | тыс. куб. м | 39,8 | 39,3 | 39,8 | 39,8 |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 1575,2 | 1671,5 | 1973,6 | 1973,6 |
| Прибыль | тыс. руб. | 308,6 | 12,5 | 39,69 | 39,69 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 1883,8 | 1684 | 2013,13 | 2013,13 |
| Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС | руб. в месяц | 27,18 | 27,18 | 29,05 | 29,05 |

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития,  уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне .

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО;

учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

направление мусоровозов на разгрузку;

разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

установка переносного ограждения;

мойка контейнеров в летний период;

укладка ТБО слоями на карте;

послойное уплотнение;

увлажнение ТБО в пожароопасный период;

укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

доставка материала для изоляции ТБО;

засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1.Материалы;

2.Топливо и ГСМ;

3.Оплата труда

4.Отчисления от фонда оплаты труда;

5. Ремонт

6. Амортизация;

7. Прочие расходы

7.1. Техническое обслуживание и технический ремонт;

7.2 Обязательное страхование автогражданской ответственности

7.3 Налоги

7.4. Мероприятия  природоохранного назначения

8. Цеховые расходы;

9. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Основными статьями затрат на протяжении 2009 - 2012 г.г. остаются транспортные расходы и фонд оплаты труда (более 36% в структуре затрат),

Таблица 37

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне Юрьев-Польского района

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | доля в структуре затрат, % | план | доля в структуре затрат, % | план | доля в структуре затрат, % |
| Объем ТБО | тыс.куб.м | 52,4 | 69,3 |  | 61,96 |  | 69,3 |  |
| Материалы | тыс.руб. | 216 | 516,1 | 27,39 | 229,8 | 13,59 | 352,65 | 17,52 |
| Топливо (ГСМ) | тыс.руб. | 420,1 | 227,3 | 12,06 | 554,9 | 32,95 | 378,42 | 18,89 |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 302,9 | 231,1 | 12,26 | 120,7 | 7,16 |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 79,4 | 59,9 | 4,01 | 302,9 | 17,98 | 390,1 | 19,47 |
| Ремонтный фонд | тыс.руб. | 103,3 | 228,7 | 12,06 | 230.1 | 13,60 | 230,1 | 11,52 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 32,1 | - |  | 28,9 | 1,71 | 0,4 | 0,01 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 2,6 | 129,8 | 6,89 | 2,4 | 0,14 | 327,6 | 16,37 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 254,6 | 182,3 | 9,67 | 243,1 | 14,43 | 252,6 | 12,54 |
| ИТОГО затрат | тыс.руб. | 1411 | 1575,2 |  | 1671,5 |  | 1973,6 |  |
| Прибыль | тыс.руб. | 13,1 | 308,6 | 16,38 | 12,5 | 0,74 | 39,69 | 1,97 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс.руб. | 1424,1 | 1883,8 | 100 | 1684 | 100 | 2013,3 | 100 |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс.руб. | 27,18 | 27,18 |  | 27,18 |  | 29,05 |  |

##### Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО  является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

отсутствует санитарно-защитная зона;

отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев).

#### 6.2. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обеззараживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

по конечной цели:

ликвидационные;

утилизационные;

по технологическому принципу:

биологические;

термические;

химические;

механические;

смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

складирование на полигоне;

сжигание;

аэробное биотермическое компостирование;

компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

изготовление гранулированного топлива или компоста;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

##### Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться:

сокращение потребности в специальной технике и покупка оборудования (весы)

Рекультивацию полигона

##### Перечень мероприятий до 2027 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

-приобретение оборудования и спецтехники;

-рекультивация земель

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО  в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона (табл. 38).

###### Таблица 38

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации (захоронения) ТБО МО  на период 2013 - 2027г.г.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего млн. руб. | Реализация программы по годам 1 этап | Реализация программы по годам 2 этап | Реализация программы по годам 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Приобретение оборудования и техники: электронных весов, бытового вагончика, бульдозера | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Рекультивация заполненных карт полигона | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 0,8 | 1,2 | 2,1 |

##### Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств предприятия (чистой прибыли, направленной на капитальные вложения), средств бюджетов всех уровней и  составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО 4,1 млн. руб., в т.ч.:

в 2013-2017 г. г. – 0,8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по приобретению основных фондов  на полигон ТБО -0,8  млн. руб.;

в 2018-2022 г. г. – 1,2 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по приобретению основных фондов на полигон ТБО – 1,2 млн. руб.;

в 2023-2027  г. – 2,1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по рекультивации полигона  ТБО – 2,1 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы  экономического эффекта не будет.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО МО направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

улучшении экологической обстановки в МО;

обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

### 9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Таблица 39

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Красносельское на период 2013 - 2027 г.г.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение 2018-2027гг., в том числе: |  |
| 1.1 | Модернизация тепловых сетей | 17,4 |
| 1.2 | Строительство газовых БМК-1 | 22,5 |
|  | Всего: | 39,9 |
| 1 | Водоснабжение 2013-2027гг., в том числе: |  |
| 1.1 | Модернизация сетей водоснабжения | 16,8 |
| 1.2 | Строительство (монтаж) установок по обезжелезиванию питьевой воды | 2,3 |
| 1.3 | Прокладка сетей водоснабжения | 1,4 |
|  | Всего: | 20,5 |
|  | Водоотведение 2013-2027гг., в том числе: |  |
| 1 | Модернизация канализационных сетей | 20,2 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: |  |
| 2 | Строительство локальных очистных сооружений | 3,4 |
| 3 | Прокладка канализационных сетей |  |
|  | Всего: | 23,6 |
|  | Утилизация ТБО 2013-2027гг., в том числе: |  |
| 1 | Приобретение электронных весов, бытового вагончика и спецтехники на полигон ТБО | 2,0 |
| 2 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО | 2,1 |
|  | Всего: | 4,1 |
|  | ВСЕГО: | 88,1 |

### 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

#### 10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Красносельское являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Красносельское включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Красносельское предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

#### 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Красносельское определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 40). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Красносельское и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

##### Таблица 40

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.2. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Красносельское | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения МО Красносельское, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 3.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 4 | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Красносельское вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Красносельское и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Красносельское без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Красносельское и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

#### 10.3. Система управления программой и контроль  за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления МО Красносельское, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Красносельское.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Красносельское. Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация МО Красносельское в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрации МО Красносельское.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Красносельское.

Инвестиционные программы разрабатываются ресурсноснабжающими организациями,  на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг, на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.