Приложение № 3  к   извещению

Техническое задание

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить, установить и ввести в  эксплуатацию оборудование для детской игровой площадки по адресу:  Российская Федерация, Владимирская  область,  Юрьев-Польский   район, село Семьинское, (земельный участок с кадастровым номером 33:04:101201:587) (согласно приложению №2 к извещению «Описание объекта закупки» (таблица), и передать в установленные сроки Заказчику.

Код  по классификатору ОКПД2 (ОК 034-2014):

32.30.15.239  Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие  группировки

Тип объекта закупки: товар 1 шт.

Объект закупки: «Создание и обустройство детской игровой площадки в селе Семьинское Юрьев-Польского района».

Наименование, количество, технические, качественные характеристики поставляемого оборудования согласно приложению №2 «Описание объекта закупки (таблица).

Место поставки: Российская Федерация, Владимирская  область,  Юрьев-Польский   район, село Семьинское, (земельный участок с кадастровым номером 33:04:101201:587).

Требования к товару:

- требования к качеству поставляемого товара:

Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Соответствовать требованию ГОСТ и иметь необходимые сертификаты и паспорта. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику.

Поставщик осуществляет сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию   поставляемого товара с даты заключения контракта и до 01 июля 2024 года.

Стоимость доставки, сборки, монтажа и установки входит в цену контракта.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.

- требование к безопасности поставляемого товара:

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

- требования к упаковке поставляемого товар:

При поставке в разобранном виде товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

- показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчик:

1. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре);

2. Поставка товара, разгрузка, погрузка должна осуществляться транспортом Поставщика, силами и средствами Поставщика;

3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 календарных дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

- требования к сроку и объему предоставления гарантии:

Гарантийный срок Поставщика на товар составляет не менее 12 месяцев и исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки товара, товарной накладной. Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту, согласно  объемов и сроков указанных в приложениях к извещению.

Срок  поставки:

Срок поставки:  -  в течение 60  дней с даты заключения контракта.

Торговые наименования, указанные в документации, следует читать со словами «или эквивалент», так как они приведены для обоснования расчетов и не обязывают Поставщикам использовать материалы с данными товарными знаками.

Общие требования к детскому игровому и спортивному оборудованию:

Оборудование должно соответствовать требованиям:

А) международных стандартов безопасности EN-1176.

Б) Российских ГОСТов:

- ГОСТ Р 57538-2017 «Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний»

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования», (введен в действие 01.01.2013, утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.09.2012 №333-ст);

-  ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования», (введен в действие 01.01.2013, утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.09.2012 № 334-ст);

-  ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», (введен в действие 01.07.2013, утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2012 №1148-ст);

- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования», (введен в действие 01.01.2014, утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 № 180-ст);

- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования», (введен в действие 01.01.2014, утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 №179-ст);

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», (введен в действие 01.01.2014, утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 №182-ст).

1. Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: общие сведения об изделии, основные технические данные и характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, сведения о расконсервации, свидетельство об упаковке, гарантийные обязательства, рекламация, сведения о хранении, сведения о консервации и расконсервации, учет неисправностей при эксплуатации, учет технического обслуживания, сведения о ремонте, условия хранения, условия эксплуатации, инструкция по монтажу, инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации, инструкция по осмотру обслуживанию и ремонту оборудования, рекомендуемый тип покрытия игровой площадки, назначенный срок службы оборудования, сведения о перевозке оборудования, сведения об утилизации, правила по безопасной эксплуатации, типовые схемы монтажа оборудования и условия бетонирования, чертежи и схемы, схема сборки, порядок сборки и перечень крепежных изделий , спецификация крепежа, особые отметки.

2. Каждый элемент детского игрового и спортивного оборудования, согласно ТР ЕАЭС 042/2017 должен сопровождаться металлической шильдой, которая включает в себя наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, возраст, заводской номер.

3.  Детское игровое оборудование должно устанавливаться с учетом Российского ГОСТа, возрастных особенностей детей и включать по набору:

• Для детей от 2-х до 6-ти лет: домики, песочницы, качалки, карусели, маленькие качели, мини-горки, обучающие элементы – счеты, кубики с буквами и картинками и др.

•  Для детей от 7-ми до 14 лет: брусья, канаты, лианы для лазания, кольца, рукоходы, горки высотой от 1,5м до 2,5м.

• Опорные стоики изделий должны быть выполнены из клееной древесины, не менее 100мм х 100 мм в сечение. Верхняя часть стойки должна быть закрыта пластиковой заглушкой, а заканчиваться стоика должна стальной, оцинкованной закладной деталью, длиной 500 мм.

• Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50мм х 25мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа, нержавеющей стали, толщиной 2 мм. Наличие бортов горок высотой не менее 120 мм обязательно, в целях не допущения травмирования детей.

• Лестницы игровых комплексов должны быть выполнены из древесины, с деревянными ступеньками, верхняя поверхность которых изготавливается из фанеры.

• Запрещается использовать угловую сталь при изготовление детского игрового оборудования из-за требований безопасности.

4. Детское игровое оборудование должно отвечать следующим требованиям безопасности, согласно Российского ГОСТа:

• Для детей до 3-х лет допустима высота игровой поверхности до 0,6м и барьер высотой до 0,7м;

• Для детей старше 3-х лет при высоте игровой поверхности от 1 до 2-х метров должны быть предохраняющие перила или барьер высотой не менее 0,7м;

• Оборудование для лазания не должно быть выше 4-х метров. Поручни должны полностью охватываться рукой для поддержки диаметром не менее 33мм.

• Оборудование должно быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования;

• В игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;

• Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. не должны представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребенка;

• Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

• Все закладные детали оборудования должны крепиться на фундаменты;

5. Требования к применяемым материалам для детского игрового оборудования:

• Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%

• Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

• Стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями, все крепежные и закладные элементы оцинкованы.

• запрещается использовать угловую сталь и стеклопластик при изготовлении малых архитектурных форм;

Требования к оборудованию

Детское уличное игровое оборудование новое (оборудование, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимся в залоге, под арестом или под иным обременением, год выпуска  2024  года. Вся техническая документация на оборудование, включая все текстовые материалы, касающиеся инструкций по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию оборудования  на русском языке.

Оборудование должно быть сертифицировано на безопасность и соответствовать нормам и ГОСТам: ГОСТ Р 52169 – 2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»,  ГОСТ Р 55677 – 2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования», ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации». ГОСТ  Р 52299 – 2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования».