Изготовлено 5 экз,  в  т.ч:

4 экз – заказчику

1 экз – в архив разработчика

# Основные сведения о проектной организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Государственное унитарное предприятие головной проектный институт «Владимиргражданпроект» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Шигорин Павел Валерьевич директор института |
| Юридический адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Фактический полный почтовый адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (0922) 32-62-32, 32-61-94 факс (0922) 32-48-33, 32-61-94 Е-mail: root@vgrpo.elcom.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3327101228 |
| Код отрасли по ОКОНХ | 66000, 83300, 80400 |
| Код организации по ОКПО | 03982245 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40602810500000000041 БИК 041708706 к/с № 30101810100000000706 в ГРКЦ банка России г. Владимир |
| Полное наименование и адрес банка | Закрытое акционерное общество «Владбизнесбанк» г. Владимир, проспект Ленина, 35 |
| Лицензия (кем выдана, срок) | Свидетельство № П-014(4)-25032011 от 25.03.2011 г., выдано Некоммерческим партнёрством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», без ограничения срока действия |
| Функции по лицензии, основные виды работ | Градостроительная документация. Выполнение геодезических изысканий. Выполнение проектных работ. Инжиниринговые услуги. |

Подпись руководителя  __________________________ П.В. Шигорин

м.п.

#### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные сведения о проектной организации |  |
| 2 | Свидетельство № П-014(7)–25062014 от 5.06.2014 г |  |
| 3 | Письмо – заказ на проектирование №113 от 19 апреля 2016г. |  |
| 4 | Задание на проектирование |  |
| 5 | Исходные данные |  |
| 6 | Пояснительная записка |  |
|  | I. Введение |  |
|  | II. Схема теплоснабжения |  |
|  | III. Обосновывающие материалы |  |
| 7 | Расчет сметной стоимости |  |
| 8 | Графическое приложение |  |
| Лист 1 | - Схема тепловых сетей c. Ополье |  |
| Лист 2 | - Схема тепловых сетей c. Энтузиаст |  |
| Лист 3 | - Схема тепловых сетей с. Шипилово |  |
| Лист 4 | - Схема тепловых сетей с. Горки |  |
| Лист 5 | - Зоны теплоснабжения с. Энтузиаст |  |

1. Зоны теплоснабжения для с. Горки в графической части не выполнялись в связи с отсутствием топографического материала.

2. Зоны теплоснабжения для  с. Ополье, с. Шипилово в графической части  не выполнялись, так как теплоснабжение в этих населенных пунктах представлено только автономными источниками тепла.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения МО Красносельское Владимирской обл. разработана на основании заказа и задания на проектирование.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Территория МО Красносельское расположено в центральной части Юрьев-Польского  муниципального района.

Преобладающими элементами рельефа являются склоны, преимущественно пологие, реже пологопокатные.

Климат района умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной   зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,4°С.

Средняя температура самого теплого месяца – июля +17,5°С, самого холодного – января – -11,0°С. Длительность безморозного периода в среднем 120-130 дней. Первые заморозки наблюдаются с конца сентября (самое раннее в начале сентября), самое позднее в конце октября.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 40-55см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет    88%, а тёплый (май) - 63%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Общее количество осадков – 691 мм. Наибольшее количество осадков – 740 мм. Основная часть осадков выпадает в летние месяцы, около 30% выпадает в виде снега.

Преобладающими являются ветры: зимой – западного, весной – северо-западного, летом – западного и северо-западного, осенью – юго-западного и северо-западного направлений.

Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам в среднем составляет зимой – 4,0 м/с, весной – 3,8 м/с, летом – 3,1 м/с, осенью – 3,4 м/с.

Наибольшее число дней с метелями приходится на январь - март (от 8 до 14 дней), общее число их за год составляет 46. Среднее число дней в году с туманами составляет 24, максимальное 44. Наиболее часто туманы повторяются с октября по март. Гололёдные явления связаны с оттепелями, которые приходятся на ноябрь-март. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м.

Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 1,5-16,0 м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Численность населения с. Ополье составляет 689 человек, с. Энтузиаст -733 человек, с. Шипилово- 362 человек, с. Косинское- 696 человек, с. Горки- 477 человека, с. Городище- 391человек.

Жилищный фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2015 год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
|  | - общественные здания*** | 290000 | 290000 | 290000 |
| Котельная с. Энтузиаст |
|  | - жилищный фонд | 1058610 | 232910 | 232910 |
|  | - общественные здания*** | 361390 | 361390 | 361390 |
| 39-квартирный жилой дом |
|  | - жилищный фонд | - | 156750 | 156750 |
| 39-квартирный жилой дом |
|  | - жилищный фонд | - | 156750 | 156750 |
| Дома переводимые на автономное теплоснабжение |
|  | - жилищный фонд | - | 379935 | 379935 |
| Котельная с. Шипилово |
|  | - общественные здания*** | 90000 | 90000 | 90000 |
| Центральная котельная с. Горки |
|  | - жилищный фонд | 597532 | 597532 | 597532 |
|  | - общественные здания*** | 182468 | 182468 | 182468 |

***в данной строке приведены данные для общественных зданий, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника тепла.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Так как развитие секционной застройки генпланом не предусматривается, а роста производства не планируется, то предусматривать тепловую мощность с запасом на перспективу нет необходимости. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предлагается реконструкция котельных.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице №2

Таблица №2

| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2020 г | На расчетный срок до 2030 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,405(0,348) | 0,405(0,348) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,337(0,29) | 0,337(0,29) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,068(0,058) | 0,068(0,058) |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,2(1,032) | 1,2(1,032) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,966(0,83) | 0,966(0,83) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,234(0,202) | 0,234(0,202) |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,13(0,112) | 0,13(0,112) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,11(0,09) | 0,11(0,09) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,02(0,022) | 0,02(0,022) |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,072(0,922) | 1,072(0,922) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,91(0,78) | 0,91(0,78) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,162(0,142) | 0,162(0,142) |

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в нижеследующих таблице №3

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2020г.. | Расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 11,6 | 11,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,076 | 0,076 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 388,51 | 388,51 |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 33,2 | 33,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,217 | 0,217 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1109,3 | 1109,3 |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,024 | 0,024 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 122,69 | 122,69 |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 31,2 | 31,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,204 | 0,204 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1042,85 | 1042,85 |

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Производительность основного оборудования принята с учетом выхода одного котла из строя и обеспечения вторым котлом покрытия нагрузок на отопление в режиме наиболее холодного месяца.

Котельные предлагаются к реконструкции с переводом на сжигание природного газа, при условии газификации населенных пунктов.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

В домах переводимых на автономное теплоснабжение (с. Энтузиаст(76кв.) предлагается установка поквартирных систем теплоснабжения.

В квартирах устанавливаются настенные газовые двухконтурные котлы типа CIAO 24N CSI NORD производства Beretta Италия тепловой мощностью 24 кВт. Ориентировочный объем работ на одну квартиру следующий

- демонтаж стояков существующей двухтрубной системы отопления Д20мм – 20м;

- демонтаж существующих радиаторов – 30 секций.

Объем работ на монтаж системы отопления 1 квартиры принят следующим:

- газовый комбинированный водогрейный котел  -1 шт;

- радиатор чугунный МС-140 -30 секций;

- разводка системы отопления из металлопластиковых труб средним диаметром 20 мм с учетом системы ГВС – 46 м.

Для теплоснабжения двух 39-квартирных домов в с. Энтузиаст предлагается строительство двух блочных автоматизированных котельных с модулем дымовой трубы, мощностью 200 кВт каждая.

Взамен существующей котельной с. Энтузиаст предусматривается строительство блочной модульной автоматизированной котельной с двойным контуром, с модулем дымовой трубы мощностью 1200 кВт.

В котельной с. Ополье устанавливаем 2 котла RTQ 235 производства Beretta, Италия. Мощность котельной составит 405 кВт.

В котельной с. Шипилово устанавливаем 2 котла RTQ 82 производства Beretta, Италия. Мощность котельной составит 130 кВт.

В центральной котельной с. Горки устанавливаем 2 котла RTQ 597 производства Beretta, Италия. Мощность котельной составит 1072 кВт.

5. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

Данные по объему работ по реконструкции тепловых сетей приведены в таблице

Котельная с. Ополье

Протяженность тепловых сетей составляет 275 м в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей составляет 50%.

Реконструкция тепловых сетей предлагается на первую очередь.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №4 Ведомость демонтажных работ

| №п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø100 | 120 |
|  | Ø80 | 40 |
|  | Ø70 | 115 |
| Итого: | 275 |

Таблица №5 Ведомость монтажных работ

| №п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Монтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении из стальных электросварных труб в заводской изоляции. Способ прокладки бесканальный. |  |
|  | Ø100 | 120 |
|  | Ø80 | 40 |
|  | Ø70 | 115 |
| Итого: | 275 |

Котельная с. Энтузиаст

Протяженность тепловых сетей составляет 3470 м в однотрубном исчислении.

Износ тепловых сетей составляет 74%.

Реконструкция тепловых сетей предлагается на первую очередь.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №6 Ведомость демонтажных работ

| №п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в однотрубном исполнении |  |
|  | Ø250 | 110 |
|  | Ø200 | 70 |
|  | Ø150 | 340 |
|  | Ø100 | 1265 |
|  | Ø80 | 155 |
|  | Ø70 | 350 |
|  | Ø50 | 1050 |
|  | Ø40 | 130 |
| Итого: | 3470 |

Таблица №7 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Монтаж тепловых сетей в однотрубном исполнении из стальных электросварных труб в заводской изоляции. Способ прокладки бесканальный. |  |
|  | Ø250 | 55 |
|  | Ø200 | 35 |
|  | Ø150 | 170 |
|  | Ø100 | 515 |
|  | Ø80 | 145 |
| Итого: | 920 |

Котельная с. Шипилово

Протяженность тепловых сетей составляет 370 м в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей составляет 99%.

Реконструкция тепловых сетей предлагается на первую очередь.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №8 Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø150 | 160 |
|  | Ø100 | 175 |
|  | Ø80 | 35 |
| Итого: | 370 |

Таблица №9Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Монтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении из стальных электросварных труб в заводской изоляции. Способ прокладки бесканальный. |  |
|  | Ø150 | 160 |
|  | Ø100 | 175 |
|  | Ø80 | 35 |
| Итого: | 370 |

Центральная котельная с. Горки

Протяженность тепловых сетей составляет 1932 м в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей составляет 98%.

Реконструкция тепловых сетей предлагается на первую очередь.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №12 Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø125 | 85 |
|  | Ø100 | 220 |
|  | Ø80 | 683 |
|  | Ø70 | 470 |
|  | Ø50 | 227 |
|  | Ø40 | 157 |
|  | Ø32 | 50 |
|  | Ø25 | 40 |
| Итого: | 1932 |

Таблица №13 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Монтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении из стальных электросварных труб в заводской изоляции. Способ прокладки бесканальный. |  |
|  | Ø125 | 85 |
|  | Ø100 | 220 |
|  | Ø80 | 683 |
|  | Ø70 | 470 |
|  | Ø50 | 227 |
|  | Ø40 | 157 |
|  | Ø32 | 50 |
|  | Ø25 | 40 |
| Итого: | 1932 |

5.1. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица №17

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. Изм. | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | -объекты соц. сферы | Пр.газ | м3/ч | 40,3 | 40,3 |
| 2 | Итого | м3/ч | 40,3 | 40,3 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | тыс.м3 | 96,236 | 96,236 |
| 2 | Итого | тыс.м3 | 96,236 | 96,236 |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 32,3 | 32,3 |
| 2 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | м3/ч | 50,2 | 50,2 |
| 3 | Итого | м3/ч | 82,5 | 82,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 80,972 | 80,972 |
| 2 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | тыс.м3 | 119,93 | 119,93 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 200,9 | 200,9 |
| 39- квартирный дом |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 21,7 | 21,7 |
| 2 | Итого | м3/ч | 21,7 | 21,7 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 54,486 | 54,486 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 54,486 | 54,486 |
| 39- квартирный дом |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 21,7 | 21,7 |
| 2 | Итого | м3/ч | 21,7 | 21,7 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 54,486 | 54,486 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 54,486 | 54,486 |
| Дома переводимые на автономное теплоснабжение |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 52,7 | 52,7 |
| 2 | Итого |  | м3/ч | 52,7 | 52,7 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 132,055 | 132,055 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 132,055 | 132,055 |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | м3/ч | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Итого | м3/ч | 12,5 | 12,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | тыс.м3 | 29,861 | 29,861 |
| 2 | Итого | тыс.м3 | 29,861 | 29,861 |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 83 | 83 |
| 2 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | м3/ч | 25,4 | 25,4 |
| 3 | Итого | м3/ч | 108,4 | 108,4 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 207,708 | 207,708 |
| 2 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | тыс.м3 | 60,560 | 60,560 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 268,268 | 268,268 |

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объем необходимых инвестиций в зависимости от варианта схемы теплоснабжения на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №18

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. первая очередь до 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 22449,33 | 22449,33 |
|  | - в ценах 1кв. 2013 г. | 124106,23 | 124106,23 |

Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельной или тепловой сети) в зависимости от варианта - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», раздел - расчет сметной стоимости.

10.РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «Владимирские коммунальные системы» совместно с администрацией Юрьев-Польского района начиная с 2008г. выполняет работы по переводу жилого фонда в с. Ополье, с. Красное, п. Пригородный, с. Косинское Юрьев-Польского района от нерентабельных и дорогостоящих источников тепловой энергии, работающих на мазуте, на индивидуальное газовое отопление.

Собственником системы индивидуального газового отопления является муниципальное образование Юрьев-Польский район и принадлежит на праве хозяйственного ведения.

ОАО «Владимирские коммунальные системы» являются арендатором имущества, указанного выше, в соответствии с долгосрочным договором аренды №13/03-10 от 01.02.2010 движимого муниципального имущества МУП  Юрьев-Польского района  «Юрьев-Польская горэлектросеть».

Имущество эксплуатирует ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго» в целях обеспечения потребителей тепловой энергии на территории  муниципального образования Юрьев-Польский район.

В качестве теплоснабжающей организации в связи со сложившимися условиями обеспечения потребителей теплом предлагается установить ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловая нагрузка в МО Красносельское распределяется в соответствии со сложившейся схемой теплоснабжения.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

12.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

По данным заказчика бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В части населенных пунктов муниципального образования имеется централизованное теплоснабжение.

с. Ополье

Котельная обеспечивает теплом здания школы на 198 учащихся и детского сада на 140 мест.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

с. Энтузиаст

Котельная обеспечивает теплом 8 жилых домов,  здания школы, детского сада, клуба и магазин.

Централизованное горячее водоснабжение  отсутствует.

с. Шипилово

Котельная обслуживает только систему отопления здания школы.

Централизованное горячее водоснабжение  отсутствует.

с. Горки

Центральная котельная с. Горки обслуживает 10 жилых домов, здания школы, детского сада, магазина .

Централизованное горячее водоснабжение  отсутствует.

Теплоснабжение части жилого фонда муниципального образования осуществляется с помощью  теплогенераторов индивидуального отопления:

- с. Ополье 7шт.

- п.Пригородный 4шт.

- с.Городище 16шт.

- с. Красное 7шт.

- с. Энтузиаст 17шт.

- с. Косинское 34шт.

1.2. Источники тепловой энергии

Котельная с.Ополье

В котельной установлено 4 котла ТГ-120 Гейзер-04. Тепловая мощность  котельной составляет 0,4 Гкал/ч. Часовой отпуск тепла составляет 0,29 Гкал/ч. Процент износа основного оборудования составляет 41%. Котлы эксплуатируются с 2006 года.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Эксплуатационной организацией является ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии нет.

Котельная с. Энтузиаст

В котельной установлено 2 котла НР-18(эксплуатируются с 2007 года)  и 2 котла Е1/9(эксплуатируются  1999года). Тепловая мощность котельной составляет 2,18 Гкал/ч. Часовой отпуск тепла составляет 1,42Гкал/ч. Процент износа основного оборудования составляет 97%.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Эксплуатационной организацией является ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии нет.

Котельная с. Шипилово

В котельной установлено 2 котла НР-18. Тепловая мощность котельной составляет 0,86 Гкал/ч. Часовой отпуск тепла составляет 0,09 Гкал/ч. Процент износа основного оборудования составляет 99%. Котлы эксплуатируются с 1993 года.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Эксплуатационной организацией является ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии нет.

Центральная котельная с. Горки

В котельной установлено 3 котла НР-18. Тепловая мощность котельной составляет 1,3 Гкал/ч. Часовой отпуск тепла составляет 0,78 Гкал/ч. Процент износа основного оборудования составляет 98%. Котлы эксплуатируются с 1998 года.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Эксплуатационной организацией является ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии нет.

Теплогенераторы индивидуального отопления:

| № | Наименование населенного пункта | Наименование теплогенератора | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ополье | «Protherm» | 0,02 | 7 |
| 2 | п.Пригородный | «Сигнал» | 0,02 | 4 |
| 3 | с.Городище | «Protherm» | 0,02 | 16 |
| 4 | с. Красное | «Сигнал» | 0,02 | 7 |
| 5 | с. Энтузиаст | «Protherm» | 0,02 | 17 |
| 6 | с. Косинское | «Protherm» | 0,02 | 34 |

Собственником системы индивидуального газового отопления является муниципальное образование Юрьев-Польский район и принадлежит на праве хозяйственного ведения.

ОАО «Владимирские коммунальные системы» являются арендатором имущества, указанного выше, в соответствии с долгосрочным договором аренды №13/03-10 от 01.02.2010 движимого муниципального имущества МУП  Юрьев-Польского района  «Юрьев-Польская горэлектросеть».

Имущество эксплуатирует ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго» в целях обеспечения потребителей тепловой энергии на территории  муниципального образования Юрьев-Польский район.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Котельная с. Ополье

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 275 м в двухтрубном исчислении.

Тепловые сети эксплуатируются с  1989 года.

Износ тепловых сетей составляет 50%.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатационной организацией является ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по двухтрубной, закрытой, независимой схеме.

Бесхозяйных тепловых сетей нет.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому.

Котельная с. Энтузиаст

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 3470 м в однотрубном исчислении.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Тепловые сети эксплуатируются с 1985 года. Процент износа составляет 74%.

Эксплуатационной организацией является ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по двухтрубной, закрытой, независимой схеме.

Бесхозяйных тепловых сетей нет.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому.

Котельная с. Шипилово

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 370 м в двухтрубном исчислении.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Тепловые сети эксплуатируются с 1984 года. Процент износа тепловых сетей составляет 99%.

Эксплуатационной организацией ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по двухтрубной, закрытой, независимой схеме.

Бесхозяйных тепловых сетей нет.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому.

с. Горки

Центральная котельная

Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1932 м в двухтрубном исчислении.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Тепловые сети эксплуатируются с 1976 года. Процент износа тепловых сетей составляет 94%.

Эксплуатационной организацией является ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по двухтрубной, закрытой, независимой схеме.

Бесхозяйных тепловых сетей нет.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Котельная с. Ополье снабжает теплом  детский сад и школу.

Котельная с. Энтузиаст снабжает теплом жилые дома, школу, детский сад, ДК, магазин.

Котельная с. Шипилово снабжает теплом здание школы.

Центральная котельная с. Горки снабжает теплом жилые дома, школу, ДК, магазин.

Частный сектор снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Зоны действия источников тепла указаны в графической части.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных Заказчиком.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки приведен в таблице №19.

Таблица №19

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла на отопление, ккал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Объекты соц. сферы | 290000 |
| Итого | 290000 |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | Жилищный фонд | 1058610 |
| 1 | Объекты соц. сферы | 361390 |
| Итого | 1420000 |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | Объекты соц. сферы | 90000 |
| Итого | 90000 |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | Жилищный фонд | 597532 |
| 2 | Объекты соц. сферы | 182468 |
| Итого | 780000 |

Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в следующей таблице

Таблица №20

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том числе | 290000 |
|  | Объекты соц.сферы | 290000 |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том числе | 1420000 |
|  | Жилищный фонд | 1058610 |
|  | Объекты соц.сферы | 361390 |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том числе | 90000 |
|  | Объекты соц.сферы | 90000 |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том числе | 780000 |
|  | Жилищный фонд | 597532 |
|  | Объекты соц.сферы | 182468 |

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой нагрузки

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №21

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,46(0,4) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,337(0,29) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,123(0,11) |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,53(2,18) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,65(1,42) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,88(0,76) |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,0(0,86) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,11(0,09) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,89(0,77) |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,51(1,3) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,91(0,78) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,6(0,52) |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов  существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Баланс теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №22

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 11,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,076 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 388,51 |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 56,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,372 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1901,7 |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,024 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 122,69 |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 31,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,204 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1042,85 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

Топливом для котельной с. Ополье служит природный газ с Qнр=8000 ккал/кг. Годовой расход топлива составляет 90,35 тыс. м3.

Топливом для котельной с. Энтузиаст служит мазут. Годовой расход топлива составляет 88,40 тыс. м3.

Топливом для котельной с. Шипилово служит мазут. Годовой расход топлива составляет 16,40 тыс. м3.

Топливом для центральной котельной с. Горки служит мазут. Годовой расход топлива составляет 67,00 тыс. м3.

Резервное топливо на источниках не предусмотрено.

1.9. Надежность теплоснабжения

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

Данные по количеству аварий на источниках отсутствуют.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Данные по технико-экономическим показателям теплоснабжающих и теплосетевых организаций отсутствуют.

1.11. Тарифы в сфере теплоснабжения

Стоимость 1 Гкал в МО Красносельское составляет 4585,3 руб.  без НДС.

А тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям МО Красносельское, жилые помещения которых оборудованы генераторами индивидуального отопления, составляет 2918,14 руб за 1 Гкал.

Расчеты за обеспечение потребителей тепловой энергии осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-Ф3 «О теплоснабжении».

Формирование тарифа на тепловую энергию для потребителей ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго» Красносельского сельского поселения, жилые дома которых оборудованы генераторами индивидуального отопления выполнено в соответствии с п.19 Постановления Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. на 2014 г. методом экономически обоснованных расходов, на 2015-2016 гг. - методом долгосрочной индексации (базовый период регулирования -2014г.).

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

Высокая степень износа основного оборудования котельных и тепловых сетей.

Отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

Работа источников теплоснабжения ведется в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Так как котельные эксплуатируются в ручном режиме, то большое значение для их нормального функционирования приобретает человеческий фактор.

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Введение в строй новых производственных мощностей на территории поселка не предусматривается.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии и прироста объемов теплопотребления по МО Красносельское приведены в ниже следующей таблице

Таблица №23

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2015 год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
|  | - общественные здания*** | 290000 | 290000 | 290000 |
| Котельная с. Энтузиаст |
|  | - жилищный фонд | 1058610 | 232910 | 232910 |
|  | - общественные здания*** | 361390 | 361390 | 361390 |
| 39-квартирный жилой дом |
|  | - жилищный фонд | - | 156750 | 156750 |
| 39-квартирный жилой дом |
|  | - жилищный фонд | - | 156750 | 156750 |
| Дома переводимые на автономное теплоснабжение |
|  | - жилищный фонд | - | 379935 | 379935 |
| Котельная с. Шипилово |
|  | - общественные здания*** | 90000 | 90000 | 90000 |
| Центральная котельная с. Горки |
|  | - жилищный фонд | 597532 | 597532 | 597532 |
|  | - общественные здания*** | 182468 | 182468 | 182468 |

***в данной строке приведены данные для общественных зданий, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника тепла.

3.ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Так как численность населения менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция котельных.

Часовая производительность котельных на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №24

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2020г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,46(0,4) | 0,405(0,348) | 0,405(0,348) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) | 0,337(0,29) | 0,337(0,29) | 0,337(0,29) |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,53(2,18) | 1,2(1,032) | 1,2(1,032) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) | 1,65(1,42) | 0,966(0,83) | 0,966(0,83) |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,0(0,86) | 0,13(0,112) | 0,13(0,112) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) | 0,11(0,09) | 0,11(0,09) | 0,11(0,09) |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,5(1,3) | 1,072(0,922) | 1,072(0,922) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) | 0,91(0,78) | 0,91(0,78) | 0,91(0,78) |

Объемы работ по реконструкции котельной приведены в  разделе  данного тома

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №25

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2020 г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 388,51 | 388,51 | 388,51 |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 56,8 | 33,2 | 33,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,372 | 0,217 | 0,217 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1901,7 | 1109,3 | 1109,3 |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 122,69 | 122,69 | 122,69 |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1042,85 | 1042,85 | 1042,85 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета 30 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объема воды в системе.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Генпланом предусматривается газификация населенных пунктов на первую очередь и на расчетный срок.

Котельные предлагаются к реконструкции с переводом на сжигание природного газа, при условии газификации населенных пунктов.

В домах переводимых на автономное теплоснабжение (с. Энтузиаст(76 кв.) предлагается установка поквартирных систем теплоснабжения.

В квартирах устанавливаются настенные газовые двухконтурные котлы типа CIAO 24N CSI NORD производства Beretta Италия тепловой мощностью 24 кВт. Ориентировочный объем работ на одну квартиру следующий

- демонтаж стояков существующей двухтрубной системы отопления Д20мм – 20м;

- демонтаж существующих радиаторов – 30 секций.

Объем работ на монтаж системы отопления 1 квартиры принят следующим:

- газовый комбинированный водогрейный котел  -1 шт;

- радиатор чугунный МС-140 -30 секций;

- разводка системы отопления из металлопластиковых труб средним диаметром 20 мм с учетом системы ГВС – 46 м.

Для теплоснабжения двух 39-квартирных домов в с. Энтузиаст предлагается строительство двух блочных автоматизированных котельных с модулем дымовой трубы, мощностью 200 кВт каждая.

Взамен существующей котельной с. Энтузиаст предусматривается строительство блочной автоматизированной котельной с двойным контуром, с модулем дымовой трубы мощностью 1200 кВт.

Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельных.

Таблица №26

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Котел ТГ-120 Гейзер-04 | 4 |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 0,4 Гкал/ч |  |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | Котел НР-18 | 2 |
| 2 | Котел Е 1/9 | 2 |
| 3 | Вспомогательное оборудование производительностью 2,18 Гкал/ч |  |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | НР-18 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 0,86 Гкал/ч |  |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | НР-18 | 3 |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 1,3 гкал/ч |  |
| Монтажные работы |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | Котел RTQ 235 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 405 кВт |  |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | Котел RTQ 82 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 130 кВт |  |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | Котел RTQ 597 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 1072 кВт |  |

* В связи с отсутствием фактических данных по блочной котельной для школы, данные по реконструкции котельной приняты условно.

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Так как развитие секционной застройки генпланом не предусматривается, а роста производства не планируется, то предусматривать тепловую мощность с запасом на перспективу нет необходимости. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

Реконструкция всех котельных предполагается на расчетный срок, при условии газификации населенных пунктов.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих тепловых сетей, необходима их реконструкция.

Котельная с. Ополье

Протяженность тепловых сетей составляет 275 м в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей составляет 50%.

Реконструкция тепловых сетей предлагается на первую очередь.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №27 Ведомость демонтажных работ

| №п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø100 | 120 |
|  | Ø80 | 40 |
|  | Ø70 | 115 |
| Итого: | 275 |

Таблица №28 Ведомость монтажных работ

| №п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Монтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении из стальных электросварных труб в заводской изоляции. Способ прокладки бесканальный. |  |
|  | Ø100 | 120 |
|  | Ø80 | 40 |
|  | Ø70 | 115 |
| Итого: | 275 |

Котельная с. Энтузиаст

Протяженность тепловых сетей составляет 3470 м в однотрубном исчислении.

Износ тепловых сетей составляет 74%.

Реконструкция тепловых сетей предлагается на первую очередь.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №29 Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в однотрубном исполнении |  |
|  | Ø250 | 110 |
|  | Ø200 | 70 |
|  | Ø150 | 340 |
|  | Ø100 | 1265 |
|  | Ø80 | 155 |
|  | Ø70 | 350 |
|  | Ø50 | 1050 |
|  | Ø40 | 130 |
| Итого: | 3470 |

Таблица №30 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Монтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении из стальных электросварных труб в заводской изоляции. Способ прокладки бесканальный. |  |
|  | Ø250 | 55 |
|  | Ø200 | 35 |
|  | Ø150 | 170 |
|  | Ø100 | 515 |
|  | Ø80 | 145 |
| Итого: | 920 |

Котельная с. Шипилово

Протяженность тепловых сетей составляет 370 м в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей составляет 99%.

Реконструкция тепловых сетей предлагается на первую очередь.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №31Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø150 | 160 |
|  | Ø100 | 175 |
|  | Ø80 | 35 |
| Итого: | 370 |

Таблица №32 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Монтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении из стальных электросварных труб в заводской изоляции. Способ прокладки бесканальный. |  |
|  | Ø150 | 160 |
|  | Ø100 | 175 |
|  | Ø80 | 35 |
| Итого: | 370 |

Центральная котельная с. Горки

Протяженность тепловых сетей составляет 1932 м в двухтрубном исчислении.

Износ тепловых сетей составляет 98%.

Реконструкция тепловых сетей предлагается на первую очередь.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице

Таблица №35 Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø125 | 85 |
|  | Ø100 | 220 |
|  | Ø80 | 683 |
|  | Ø70 | 470 |
|  | Ø50 | 227 |
|  | Ø40 | 157 |
|  | Ø32 | 50 |
|  | Ø25 | 40 |
| Итого: | 1932 |

Таблица №36Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Монтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении из стальных электросварных труб в заводской изоляции. Способ прокладки бесканальный. |  |
|  | Ø125 | 85 |
|  | Ø100 | 220 |
|  | Ø80 | 683 |
|  | Ø70 | 470 |
|  | Ø50 | 227 |
|  | Ø40 | 157 |
|  | Ø32 | 50 |
|  | Ø25 | 40 |
| Итого: | 1932 |

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

При сохранении централизованной системы теплоснабжения, котельные подлежат реконструкции с переводом на сжигание природного газа.

Часовой расход топлива при n=90% и Qнр= 8000ккал/ч составит.

Котельная с. Ополье

Объекты соц. Сферы:

В== 40,3 м3/ч

Котельная с. Энтузиаст

Существующее положение:

Жилищный фонд:

В== 147,03 м3/ч

Объекты соц. сферы:

В== 50,2 м3/ч

1 очередь и расчетный срок:

Котельная

Жилищный фонд:

В== 32,3 м3/ч

Объекты соц. сферы:

В== 50,2 м3/ч

Котельная 39-квартирного дома:

Жилищный фонд:

В== 21,7 м3/ч

Котельная 39-квартирного дома:

Жилищный фонд:

В== 21,7 м3/ч

Дома переводимые на автономное теплоснабжение:

Жилищный фонд:

В== 52,7 м3/ч

Котельная с. Шипилово

Объекты соц. сферы:

В== 12,5 м3/ч

Центральная котельная с. Горки

Жилищный фонд:

В==83,0 м3/ч

Объекты соц. сферы:

В== 25,4 м3/ч

Годовой расход тепла на отопление составит

Котельная с. Ополье

Объекты соц. сферы:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 692,9 Гкал/ч

Котельная с. Энтузиаст

Существующее положение:

Жилищный фонд:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 2649,4 Гкал/ч

Объекты соц. сферы:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 863,5 Гкал/ч

1 очередь и расчетный срок:

Котельная

Жилищный фонд:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 583 Гкал/ч

Объекты соц. сферы:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 863,5 Гкал/ч

Котельная 39-квартирного дома:

Жилищный фонд:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 392,3 Гкал/ч

Котельная 39-квартирного дома:

Жилищный фонд:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 392,3 Гкал/ч

Дома переводимые на автономное теплоснабжение:

Жилищный фонд:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 950,8 Гкал/ч

Котельная с. Шипилово

Объекты соц. сферы:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 215 Гкал/ч

Центральная котельная с. Горки

Жилищный фонд:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 1495,5 Гкал/ч

Объекты соц. сферы:

Qо год = Qо х24х213= 24х213= 436 Гкал/ч

Годовой расход природного газа составит

Котельная с. Ополье

Объекты соц. сферы:

Внтгод = = = 96236 м3

Котельная с. Энтузиаст

Существующее положение:

Жилищный фонд:

Внтгод = =  = 367972м3

Объекты соц. сферы:

Внтгод = =  = 119930м3

1 очередь и расчетный срок

Котельная

Жилищный фонд:

Внтгод = =  = 80972м3

Объекты соц. сферы:

Внтгод = =  = 119930м3

39-квартирный жилой дом

Внтгод = =  = 54486м3

39-квартирный жилой дом

Внтгод = =  = 54486м3

Дома переводимые на автономное теплоснабжение

Внтгод = =  = 132055м3

Котельная с. Шипилово

Объекты соц. сферы:

Внтгод = =  = 29861 м3

Центральная котельная с. Горки

Жилищный фонд:

Внтгод = =  = 207708 м3

Объекты соц. сферы:

Внтгод = =  = 60560 м3

Таблица №40

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. Изм. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ополье |
| 1 | -объекты соц. сферы | Пр.газ | м3/ч | 40,3 | 40,3 |
| 2 | Итого | м3/ч | 40,3 | 40,3 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | тыс.м3 | 96,236 | 96,236 |
| 2 | Итого | тыс.м3 | 96,236 | 96,236 |
| Котельная с. Энтузиаст |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 32,3 | 32,3 |
| 2 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | м3/ч | 50,2 | 50,2 |
| 3 | Итого | м3/ч | 82,5 | 82,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 80,972 | 80,972 |
| 2 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | тыс.м3 | 119,93 | 119,93 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 200,9 | 200,9 |
| 39- квартирный дом |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 21,7 | 21,7 |
| 2 | Итого | м3/ч | 21,7 | 21,7 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 54,486 | 54,486 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 54,486 | 54,486 |
| 39- квартирный дом |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 21,7 | 21,7 |
| 2 | Итого | м3/ч | 21,7 | 21,7 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 54,486 | 54,486 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 54,486 | 54,486 |
| Дома переводимые на автономное теплоснабжение |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 52,7 | 52,7 |
| 2 | Итого |  | м3/ч | 52,7 | 52,7 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 132,055 | 132,055 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 132,055 | 132,055 |
| Котельная с. Шипилово |
| 1 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | м3/ч | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Итого | м3/ч | 12,5 | 12,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | тыс.м3 | 29,861 | 29,861 |
| 2 | Итого | тыс.м3 | 29,861 | 29,861 |
| Центральная котельная с. Горки |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | м3/ч | 83 | 83 |
| 2 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | м3/ч | 25,4 | 25,4 |
| 3 | Итого | м3/ч | 108,4 | 108,4 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | - жилищный фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 207,708 | 207,708 |
| 2 | - объекты соц. сферы | Пр.газ | тыс.м3 | 60,560 | 60,560 |
| 3 | Итого | тыс.м3 | 268,268 | 268,268 |

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок по каждому из предлагаемых вариантов ее реализации.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.

Таблица №41

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030 г. | В т.ч. первая очередь до 2015г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 22449,33 | 22449,33 |
|  | - в ценах 1кв. 2013 г. | 124106,23 | 124106,23 |

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

11.РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «Владимирские коммунальные системы» совместно с администрацией Юрьев-Польского района начиная с 2008г. выполняет работы по переводу жилого фонда в с. Ополье, с. Красное, п. Пригородный, с. Косинское Юрьев-Польского района от нерентабельных и дорогостоящих источников тепловой энергии, работающих на мазуте, на индивидуальное газовое отопление.

Собственником системы индивидуального газового отопления является муниципальное образование Юрьев-Польский район и принадлежит на праве хозяйственного ведения.

ОАО «Владимирские коммунальные системы» являются арендатором имущества, указанного выше, в соответствии с долгосрочным договором аренды №13/03-10 от 01.02.2010 движимого муниципального имущества МУП  Юрьев-Польского района  «Юрьев-Польская горэлектросеть».

Имущество эксплуатирует ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго» в целях обеспечения потребителей тепловой энергии на территории  муниципального образования Юрьев-Польский район.

В качестве теплоснабжающей организации в связи со сложившимися условиями обеспечения потребителей теплом предлагается установить ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго».

12. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловая нагрузка в МО Красносельское распределяется в соответствии со сложившейся схемой теплоснабжения.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

13. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

По данным заказчика бесхозяйней тепловые сети отсутствуют.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО  КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с актуализацией схемы теплоснабжения МО  Красносельское сметная стоимость реализации схем теплоснабжения не пересчитывалась.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# Text boxes

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.

Главный инженер проекта                    П.Н. Скосырев

2016 г.